ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер по строительству тепловых и атомных электрических станций

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Производство строительных работ по строительству тепловых и атомных электростанций |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение качественного выполнения работ по строительству тепловых и атомных электрических станций |
| Группа занятий: |
| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве |
| 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы | 1229 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 74.20.35 | Инженерные изыскания для строительства |
| 45.21.52 | Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций |
| 45.21.53 | Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Оформление документации по возводимому объекту | 6 | Проведение предпроектного сбора информации об объекте капитального строительства | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка проектной документации для представления заинтересованным организациям | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка документов о завершении работ | A/03.6 | 6 |
| B | Сопровождение работ по строительству объекта | 6 | Планирование работ на строительной площадке объекта | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работ подрядных организаций на строительной площадке объекта | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Оценка качества строительных работ | B/03.6 | 6 |
| C | Обеспечение качества выполнения работ на объекте | 7 | Организация работ по возведению объекта | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование порядка и результатов проведения строительных работ с заинтересованными организациями | C /02.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль соответствия проводимых работ утвержденной проектно-сметной документации, техническим условиям, нормам и правилам строительства тепловой и АЭС | C /03.7 | 7 |
|  |  |  | Управление производственно-хозяйственной деятельностью подразделения | C /04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация деятельности подчинённого персонала | C /05.7 | 7 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Проведение предпроектного сбора информации об объекте капитального строительства | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер, Инженер I категории, Инженер II категории, Инженер III категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) |
| Требования к опыту практической работы | Инженер без опыта работы Инженер I категории стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет. Инженер II категории стаж работы в должности инженера III категории не менее 3 лет. Инженер III категории стаж работы в должности инженера не менее 3 лет. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы |
| ЕТКС или ЕКС Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» | - | Инженер Инженер по проектно-сметной работе |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК | - | - |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Проведение предпроектного сбора информации об объекте капитального строительства | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ исходных требований к проекту |
|  | Получение информации о территории будущей застройки |
|  | Получение информации об аналогичных объектах, введённых в эксплуатацию |
|  | Проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности |
|  | Подготовка заявки для проведения конкурсной процедуры на проектно-изыскательские работы |
|  | Подготовка предложений о целесообразности корректировки проектных решений |
| Необходимые умения | Собирать исходные данные для проектирования |
|  | Проводить анализ и обобщение опыта строительства блоков тепловых и атомных электрических станций |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых проектных решений |
|  | Проводить патентные исследования |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства объекта |
|  | Обеспечивать соответствие возводимых объектов технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по возведению объектов использования тепловой и атомной энергии, а также заданию на производство строительных работ |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся строительства |
|  | Составлять заявки на изобретения, подготавливать заключения и отзывы на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе при проведении научно-исследовательской работы и инженерной деятельности |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Вести самостоятельно или в составе группы научный поиск, используя специальные средства и методы получения новых знаний |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять знания естественнонаучного и математического цикла, а также практический опыт при проведении научных исследований |
|  | Анализировать состояние и перспективы развития энергетики |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования тепловой и атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность тепловой (атомной) электростанции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования атомной энергии |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования тепловой и атомной энергии |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Подготовка проектной документации для представления заинтересованным организациям | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка заключений о соответствии проекта зданий техническому заданию заказчика, стандартам и правилам безопасности |
|  | Выдача заданий на доработку проектной документации на основании внесённых изменений и уточнений |
|  | Оформление проектно-сметной документации для выдачи подрядным организациям |
|  | Выпуск проектно-сметной документации |
|  | Согласование ПСД с заказчиком строительства |
|  | Оформление документов для представления в надзорные органы |
| Необходимые умения | Анализировать проектно-сметную документацию |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых проектных решений |
|  | Подготавливать задания на корректировку проектных решений |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства объекта |
|  | Обеспечивать соответствие возводимых объектов технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по возведению объектов использования атомной энергии, а также заданию на производство строительных работ |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся строительства объекта |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе при проведении научно-исследовательской работы и инженерной деятельности |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной/тепловой станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования атомной энергии |
| Необходимые знания | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения сметной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Технология производства электрической энергии |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.3. Трудовая функция |
| Наименование | Подготовка документов о завершении работ | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление актов о завершении работ |
|  | Согласование актов о завершении работ с подрядной организацией |
|  | Согласование актов о завершении работ с заказчиком |
|  | Представление согласованного акта комиссии по приёмке |
|  | Подготовка отчётной документации |
| Необходимые умения | Проводить анализ проектно-сметной документации |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Подготавливать задания на корректировку проектных решений |
|  | Увязывать проектные решения по различным разделам (частям) проекта |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по строительству объекта |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся разработки и реализации проекта |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Техническое задание на проект |
|  | Назначение, основные элементы и принципы действий разрабатываемых конструкций, технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Системы электронного документооборота |
|  | Технологии информационной поддержки |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность по строительству объектов ядерной/тепловой энергетики |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Методика и порядок составления смет, сметно-финансовых расчетов, калькуляций |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура объекта использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования атомной энергии |
|  | Научно-технические достижения в области строительства тепловых и атомных электростанций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сопровождение работ по строительству объекта | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер, Инженер I категории, Инженер II категории, Инженер III категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) |
| Требования к опыту практической работы | Инженер без опыта работы Инженер I категории стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет. Инженер II категории стаж работы в должности инженера III категории не менее 3 лет. Инженер III категории стаж работы в должности инженера не менее 3 лет. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы |
| ЕКС Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» |  | Инженер Инженер по проектно-сметной работе |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК | - | - |
| 3.2.1. Трудовая функция |
| Наименование | Планирование работ на строительной площадке объекта | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление сетевого графика осуществления строительно-монтажных работ |
|  | Составление графика поставки оборудования длительного цикла изготовления (ДЦИ) и оборудования, необходимого для достижения ключевых событий |
|  | Подготовка заявки для проведения конкурсной процедуры на поставку оборудования и проведения строительно-монтажных работ (СМР) |
|  | Проведение конкурсных процедур на право заключать договора на поставку оборудования (выбор поставщиков) |
|  | Составление плана размещения оборудования на строительной площадке |
|  | Составление графика снабжения объекта необходимыми сырьевыми ресурсами |
| Необходимые умения | Проводить анализ и обобщение опыта реализации проектов по строительству энергетических объектов |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Подготавливать задания на корректировку проектных решений |
|  | Увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по другим разделам (частям) проекта |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по строительству |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся разработки и реализации проекта |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе при проведении научно-исследовательской работы и проектной деятельности |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Оформлять технические отчеты |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования тепловой и атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Техническое задание на проект |
|  | Назначение, основные элементы и принципы действий разрабатываемых конструкций, технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Современные системы автоматизированного проектирования, системы трехмерного моделирования и электронного документооборота |
|  | Основные технические характеристики и возможности оборудования |
|  | Технологии информационной поддержки |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность объекта использования тепловой и атомной энергии |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования атомной энергии |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Методика и порядок составления смет, сметно-финансовых расчетов, калькуляций |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования тепловой и атомной энергии |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Организация работ подрядных организаций на строительной площадке объекта | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка распорядительных документов в адрес подрядных организаций |
|  | Подготовка совещаний с представителями подрядных организаций по вопросам координации деятельности |
|  | Согласование проекта ТЗ/ТУ на оборудование, предполагаемое к поставке, с представителями проектного блока (ПБ) и Заказчика |
|  | Проведение входного контроля (ВК) поставленного изготовленного оборудования |
|  | Освидетельствование, оценка и составление актов при приемке работ, скрываемых последующими работами и конструкциями |
|  | Рассмотрение предложений и обоснований по замене материалов и конструкций, изменений чертежей или другим отступлениям от проекта |
|  | Рассмотрение вопросов, связанных с изменениями исходных данных проекта (геологических условий, условий производства работ, нагрузок и т.д.) |
|  | Составление актов о согласовании изменений, вносимых в проект |
| Необходимые умения | Проводить анализ и обобщение опыта разработки проектов и их реализации |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода проведения строительных работ |
|  | Обеспечивать соответствие проводимых работ технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся реализации проекта |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Техническое задание на проект |
|  | Назначение, основные элементы и принципы действий разрабатываемых конструкций, технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Современные системы электронного документооборота |
|  | Основные технические характеристики и возможности производственного оборудования |
|  | Технологии информационной поддержки |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность объекта использования тепловой/атомной энергии |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования тепловой/атомной энергии |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Методика и порядок составления смет, сметно-финансовых расчетов, калькуляций |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура объекта использования тепловой/атомной энергии |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области строительства объектов тепловой и атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической энергии тепловыми и атомными станциями |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.3. Трудовая функция |
| Наименование | Оценка качества строительных работ | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка соответствия результатов деятельности подрядных организаций сетевому графику и требованиям проектно-сметной документации |
|  | Контроль выполнения работниками требований норм и правил по охране труда, окружающей среды, пожарной, ядерной и радиационной безопасности |
|  | Контроль графиков освоения и финансирования работ и поставок |
|  | Работа в комиссии по приёмке готового объекта |
|  | Выдача нарядов подрядчикам на производство работ по устранению недоделок |
|  | Подписание акта об устранении недоделок |
| Необходимые умения | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки проектных решений |
|  | Увязывать реализуемые проектные решения по различным разделам (частям) проекта |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся строительства объекта |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в команде |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Техническое задание на проект |
|  | Назначение, основные элементы и принципы действий разрабатываемых конструкций, технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Современные системы электронного документооборота |
|  | Основные технические характеристики и возможности производственного оборудования |
|  | Технологии информационной поддержки |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность объекта использования атомной энергии |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Методика и порядок составления смет, сметно-финансовых расчетов, калькуляций |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической энергии тепловыми и атомными станциями |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Координация работ по реализации проекта строительства | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник отдела капитального строительства, Директор по сооружению объектов |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (специалист, магистр) |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на должностях специалистов и руководящих должностях не менее 5 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе4 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве |
|  | 1229 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
| ЕКС6 Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» | - | Главный инженер отдела капитального строительства |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК | - | - |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация работ по возведению объекта | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Утверждение общего сетевого графика осуществления строительных работ на объекте |
|  | Утверждение тематических планов работ, графиков строительства, включая графики проектирования и поставки оборудования |
|  | Организация планирования капитальных вложений и отчетности при строительстве и реконструкции объектов использования тепловой/атомной энергии в соответствии с требованиями проектов на сооружение и договоров с заказчиками, показателями по стоимости и срокам строительства |
|  | Подготовка технических и организационных решений |
|  | Организация проведения технико-экономических исследований (ТЭИ) |
|  | Утверждение графика ресурсного обеспечения объекта строительства |
|  | Обеспечение строительства АЭС/ТЭС графиками финансирования работ на год и весь период сооружения |
|  | Организация разработки программы обеспечения качества при строительстве объекта |
|  | Выдача заданий на доработку проектной документации на основании внесённых изменений и уточнений |
|  | Утверждение проектно-сметной документации |
| Необходимые умения | Координировать по отдельным направлениям деятельность подрядных организаций |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты деятельности, владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Формировать цели рабочей группы, распределять задачи и координировать выполнение поставленных задач |
|  | Предлагать конструктивные решения. Передавать опыт и оказывать помощь сотрудникам |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное, создавать на ее основе новые знания |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Работать во главе команды |
|  | Проводить анализ и обобщение опыта реализации строительных проектов |
|  | Организовывать деятельность по корректировке принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов |
|  | Организовывать решение технических вопросов по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Подготавливать задания на разработку проектных решений |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся реализации проекта |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Методические и нормативные документы по организации проектно-сметного делопроизводства |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования атомной энергии |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектно-сметной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура объекта использования атомной энергии |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области проектирования и строительства объектов тепловой и атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической энергии тепловыми и атомными электростанциями |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Организация работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.2. Трудовая функция |
| Наименование | Согласование порядка и результатов проведения строительных работ с заинтересованными организациями | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Получение разрешения органов государственного регулирования на проведение строительных работ |
|  | Организация процедур оформления лицензий и разрешительных документов |
|  | Обеспечение условий действия лицензий и разрешительных документов |
|  | Обеспечение работ по проведению целевых инспекций государственных надзорных органов перед началом каждого этапа строительных работ |
|  | Обеспечение строительства АЭС договорами генерального подряда (с заказчиком) |
|  | Обеспечение строительства АЭС договорами с субподрядными организациями |
|  | Организация взаимодействия с Заказчиком по вопросам ценообразования при сооружении объектов |
|  | Организация взаимодействия с Заказчиком по претензиям к качеству выполненных строительных работ |
|  | Предоставление отчётности для предоставления органам государственного регулирования |
| Необходимые умения | Координировать по отдельным направлениям деятельности по строительству объекта |
|  | Оформлять и сопровождать действия лицензии и разрешительных документов |
|  | Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты деятельности, владеть навыками самостоятельной работы |
|  | Формировать цели рабочей группы, распределять задачи и координировать выполнение поставленных задач |
|  | Предлагать конструктивные решения. Передавать опыт и оказывать помощь сотрудникам |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать во главе команды |
|  | Проводить анализ и обобщение опыта разработки проектов и их реализации |
|  | Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Поддерживать переговорный процесс |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Обеспечивать соответствие результатов проводимых работ технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся реализации проекта |
|  | Поддерживать эффективные коммуникации |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Организация разработки проектно-сметной документации |
|  | Порядок согласования и утверждения сметной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура возводимого объекта |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования атомной энергии |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования атомной энергии |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Приёмы эффективного ведения переговоров |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль соответствия проводимых работ утвержденной проектно-сметной документации, техническим условиям, нормам и правилам строительства тепловых/атомных станций | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация процедур операционного контроля на всех стадиях реализации проекта по строительству. Организация систематического контроля за своевременным выполнением работ, предусмотренных сетевым графиком |
|  | Организация разработки мероприятий по повышению качества работ, обеспечению их соответствия современному уровню развития науки и техники, правилам и нормам ядерной, радиационной и экологической безопасности |
|  | Обеспечение работ по проведению целевых инспекций государственных надзорных органов перед началом каждого этапа строительных работ |
|  | Организация контроля графиков освоения и финансирования работ и поставок |
|  | Организация контроля своевременного исполнения указаний технического надзора проектных организаций, органов государственного надзора, ведомственного надзора по вопросам качества работ по устранению дефектов, выявленных в процессе реализации проекта |
|  | Контроль качества и комплектности завершенных работ |
|  | Контроль исполнения условий договоров с заказчиком и субподрядчиками в рамках обеспечения отчетности по объектам строительства |
|  | Работа в составе комиссии по приёмке выведенного из эксплуатации объекта |
|  | Подписание актов о завершении работ |
|  | Утверждение отчётных документов |
| Необходимые умения | Обеспечивать соответствие проводимых работ технической документации, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Оценивать результаты деятельности по проекту строительства |
|  | Формировать цели рабочей группы, распределять задачи и координировать выполнение поставленных задач |
|  | Предлагать конструктивные решения. Передавать опыт и оказывать помощь сотрудникам |
|  | Получать и обрабатывать информацию из различных источников, анализировать полученную информацию, выделять в ней главное |
|  | Владеть персональным компьютером. Работать с программными средствами общего и специального назначения |
|  | Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке |
|  | Создавать и редактировать тексты профессионального назначения |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать во главе команды |
|  | Собирать исходные данные для анализа несоответствий |
|  | Проводить анализ и обобщение опыта реализации проектов строительства объектов тепловой и атомной энергетики |
|  | Организовывать работы по корректировке принятых общих и принципиальных проектных решений |
|  | Решать технические вопросы по закрепленным объектам на протяжении всего периода строительства |
|  | Проводить консультации по вопросам, касающимся разработки и реализации проекта |
|  | Организовывать и проводить переговоры |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектно-сметной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура объекта использования тепловой/атомной энергии |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования тепловой/атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Технология производства электрической энергии тепловыми и атомными станциями |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области электроэнергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Организация работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управление производственно-хозяйственной деятельностью подразделения | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка перспективных планов, планирование сроков и объемов работ |
|  | Контроль расходования материально-технических ресурсов |
|  | Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделения и разработка мероприятий, направленных на повышение ее эффективности |
|  | Обоснование и планирование приобретения оборудования, материалов и комплектующих |
|  | Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций |
|  | Организация работы по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта |
|  | Содействие внедрению рационализаторских предложений и усовершенствований |
|  | Обеспечение внедрения прогрессивных форм организации труда |
|  | Организация и контроль расследование выявленных нарушений |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Использовать, делегировать, распределять права и полномочия |
|  | Составлять графики, программы, техническую и исполнительную документацию |
|  | Разрешать нештатные ситуации |
|  | Определять трудовые функции и обязанности персонала |
|  | Осуществлять эффективные коммуникации |
|  | Координировать работу по направлениям деятельности |
|  | Рационально распределять материально-технические, трудовые ресурсы и рабочее время |
|  | Планировать производственные задания и контролировать их выполнение, оценивать деятельность и мотивацию персонала |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Формулировать производственные задания |
| Необходимые знания | Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Строительные нормы и правила |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа объектов использования атомной энергии |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура объекта использования атомной энергии |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях на объектах использования атомной энергии |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе на объектах использования тепловой и атомной энергии |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка объектов использования тепловой и атомной энергии |
|  | Организация работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль работы подчиненного персонала | Код | C /06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение подбора кадров |
|  | Контроль выполнения персоналом требований правил, инструкций, нормативно-технической документации, соблюдения технологии и качества выполнения работ |
|  | Организация планирования работы персонала структурного подразделения |
|  | Определение производственных задач коллективу и контроль за их выполнением |
|  | Контроль результатов работы коллектива |
|  | Прогнозирование результатов принимаемых кадровых решений |
|  | Организация проведения противоаварийных тренировок |
|  | Контроль соблюдения требований правил и инструкций эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Обеспечение безопасных условий и охраны труда подчиненного персонала |
|  | Обеспечение функционирования и совершенствования системы менеджмента качества |
|  | Проверка знаний в составе комиссии и аттестация персонала, организация и проведение подготовки и поддержания квалификации персонала |
|  | Проведение производственных совещаний |
| Необходимые умения | Проводить оценку деятельности и мотивацию персонала |
|  | Использовать нормативно-правовую документацию |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Определять потребность в кадрах |
|  | Прививать принципы культуры безопасности |
|  | Руководить действиями групп в нештатных, аварийных ситуациях |
|  | Передавать знания, умения, навыки персоналу |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Разрабатывать и контролировать планы работы с персоналом |
|  | Планировать работу персонала |
|  | Разрабатывать графики работы подчиненного персонала |
|  | Выдавать производственные задания персоналу и контролировать их выполнение |
|  | Распределять работы и определять уровни ответственности персонала |
|  | Выполнять руководство подчиненным персоналом и координировать его действия |
|  | Стимулировать персонал на выполнение производственных задач |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала |
|  | Осуществлять административный контроль соблюдения требований охраны труда |
|  | Обеспечивать участие персонала в противоаварийных и противопожарных тренировках, мероприятиях по гражданской обороне; контролировать его действия |
|  | Выполнять мероприятия по плану защиты персонала при чрезвычайных ситуациях |
|  | Организовывать обучение персонала |
|  | Проводить инструктажи персонала |
|  | Организовывать проведение аттестации персонала |
|  | Принимать участие в работе комиссии по аттестации персонала |
|  | Участвовать в формировании и подготовке кадрового резерва |
|  | Обеспечивать подготовку материалов по расследованию производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
|  | Организовывать рационализаторскую и научно-исследовательскую работу персона |
|  | Рассматривать рационализаторские предложения |
| Необходимые знания | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании тепловой и атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Технология строительных работ |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Принципы эргономики рабочего места |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества в атомной отрасли |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

| 4.1. Ответственная организация – разработчик |
| --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |
| (наименование организации) |
|  | Проректор по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ Весна Е.Б. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2. Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| 2 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» |
| 3 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС |
| 4 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская АЭС |
| 5 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС |
| 6 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская АЭС |
| 7 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС |
| 8 | ОАО «Атомэнергопроект» |
| 9 | Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.