Университетский Лицей №1511

предуниверситария НИЯУ МИФИ

ПРОЕКТ

Название: JANZER

На тему: Мобильная система экомониторинга

Авторы работы: Бакай Егор и Медеров Ислам

Класс: 10И1

Руководитель работы: Климанов Сергей Геннадьевич

г. Москва

2019-2020 г.

Проект «JANZER» — Just ANother analyZER — просто еще один анализатор.Это универсальная мобильная система экомониторинга, снабженная большим количеством датчиков, разработанная на базе платфортмы Arduino,

с возможностью вывода информации по bluetooth и записью на SD карту.

bluetooth                              SD карта

Введение:

Сейчас существует очень много разных метеостанций, с самыми различными датчиками, но сложно найти метеостанцию с нужной именно тебе комплектацией; например в Университете МИФИ есть ядерный реактор, и неплохо было бы измерять радиационный фон с помощью счетчика Гейгера, но станции с данным прибором стоят не менее десяти тысяч рублей, и поэтому мы предлагаем наш проект, в который можно поставить те модули, которые необходимы индивидуальному потребителю, и конструктив станции довольно прост, что позволяет сделать его каждому студенту или школьнику (само собой, обладающим соответствующими навыками). Помимо этого станций, которые записывают данные на флеш носитель, а еще и отправляют данные куда-то очень немного, чем как раз и отличается уникальность нашей системы. JANZER оснащен возможностью записи данных на SD карту и отправку данных по bluetooth, показания с датчиков таких как DHT11 (для измерения влажности), BMP180 (для измерения температуры и давления), счетчик Гейгера (для определения радиационного фона, сделанный самостоятельно), оптический датчик пыли. Помимо этого станция отправляет данные о своем местоположении, получаемые с gps модуля, и реальное время (с помощью часов реального времени). В станцию установлен аккумулятор, за счет которого облегчается измерение показаний о местности вдали от источников питания.

Цель проекта:

Создание своими руками мобильной метеостанции для мониторинга экологического состояния местности с возможностью подключения к смартфону для мгновенного получения данных и передачей данных в базу данных и записью статических данных.

Актуальность и новизна проекта:

- Проект состоит из модулей, что позволяет выбирать необходимый набор датчиков;

- Относительная дешевизна;

- Возможность обучения школьников и студентов при создании проекта;

- Передача статических данных через SD карту;

- Передача данных через bluetooth;

- Мобильность;

- Постоянная проверка и аутифенкация контроллеров и модулей для исключения ошибки в работе.

Мобильное приложение: (для обработки и визуализации данных, приходящих с JANZER)

Результаты проекта:

- В результате был получен экспериментальный образец, успешно прошедший  испытания по получению и отправке данных о локации, в которой находится метеостанция;

- Были получены практические навыки работы со многими модулями, датчиками и их взаимодействия друг с другом;

- Написано приложение для взаимодействия станции и смартфона и отправкой данных в базу данных.

Перспективы дальнейшего развития:

- Четкое разбиение проекта на более простые модули для более простой сборки;

- Усовершенствование конструкции и программного обеспечения станции;

- Добавление возможности передачи данных по wi-fi;

- Усовершенствование мобильного приложения и работы с базой данных;

- Внедрение проекта в массовое использование.