ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов в атомной энергетике

Регистрационный номер

Содержание

| I. Общие сведения………………………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)………………………………. | 3 |
| III. Характеристика обобщенных трудовых функций………………………………………….. | 5 |
| 3.1 Обобщенная трудовая функция «Подготовка к эксплуатации аппаратов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов и рабочего места»……………………………………………………………………………………………… | 5 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Мониторинг осуществления химико-технологических процессов выделения соединений ядерных материалов и состояния аппаратов»………………………………………………………………………………………… | 11 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Реализация и корректировка химико-технологических процессов химического передела соединений металлов и содержащих ядерные материалы»……………………………………………………………………………. | 15 |
| IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта……………… | 23 |

- Общие сведения

| Проведение технологических процессов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Разделение, переработка и очистка химических соединений металлов для целей их использования в качестве материалов атомной энергетики |
| Группа занятий: 8112 Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования 8121 Операторы металлоплавильных установок 8131 Операторы установок по переработке химического сырья 8189 Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы (код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 07.21 | Добыча урановой и ториевой руд |
| 07.29.99 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки |
| 24.45.9 | Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и редкоземельных металлов |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка к эксплуатации аппаратов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов и рабочего места | 3 | Подготовка к проведению химико-технологических процессов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр состояния аппаратов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов и проводимых процессов | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка к обслуживанию технологических процессов переработки соединений металлов | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Доклад непосредственному руководителю по выполненным работам и сдача смены | A/04.3 | 3 |
| B | Мониторинг осуществления химико-технологических процессов выделения соединений ядерных материалов и состояния аппаратов | 4 | Ведение технологического процесса выделения соединений ядерных материалов под руководством инженерно-технических работников | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль состояния технологического оборудования выделения соединений ядерных материалов, узлов и агрегатов аппаратов | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наблюдение за ходом технологического процесса выделения соединений ядерных материалов по показаниям контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | В/03.4 | 4 |
| C | Реализация и корректировка химико-технологических процессов химического передела соединений металлов и содержащих ядерные материалы | 5 | Управление технологическим процессом химического передела соединений металлов, содержащих ядерные материалы и его регулирование в соответствии с рабочими инструкциями | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Отбор проб в соответствии с аналитической картой технологического процесса и передача их на анализ | С/02.5 | 5 |
|  |  |  | Анализ причин брака и неисправностей отдельных узлов эксплуатируемых аппаратов химического передела соединений металлов, содержащих ядерные материалы | С/03.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка и сдача технологического оборудования к ремонту, приемка оборудования из ремонта | С/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение норм, правил, инструкций по радиационной, ядерной и промышленной безопасности, предписаний, планов мероприятий, регламентов работы, нарядно-допускной системы | С/05.5 | 5 |

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка к эксплуатации аппаратов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов и рабочего места | Код | A | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Аппаратчик абсорбции (2-3 разряды) Аппаратчик перегонки (2-3 разряды) Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов (3-4 разряды) Аппаратчик в производстве металлических порошков (2-3 разряды) Аппаратчик по подготовке продукта (3-4 разряды) Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов (3-5 разряды) Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) (5 разряд) Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (4-5 разряды) Аппаратчик опытных процессов (3 разряд) Аппаратчик сушки и прокалки (4-5 разряды) Аппаратчик металлопокрытий (4-5 разряды) Аппаратчик по изготовлению керамических изделий (4-5 разряды) Аппаратчик рафинирования металлов (4-5 разряды) Аппаратчик газоочистки (4-6 разряды) Аппаратчик нанесения металлического порошка (5-6 разряды) Аппаратчик приготовления суспензии (5 разряд) Аппаратчик конденсационно-испарительной установки (4 разряд) Аппаратчик хлорирования (все разряды) Аппаратчик-гидрометаллург (4-6 разряды) Аппаратчик газоразделительного производства (4 разряд) Аппаратчик восстановления гексафторида (5 разряд) Аппаратчик регенерации (2-4 разряд) Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты (4 разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами и источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке |
| Другие характеристики | Для ранее полученного непрофильного профессионального обучения рабочих рекомендуется осуществлять переподготовку. Для повышения разряда аппаратчика- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
|  | 8121 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС |  | Аппаратчик по подготовке продукта |
|  |  | Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов |
|  |  | Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) |
|  |  | Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов |
|  |  | Аппаратчик опытных процессов |
|  |  | Аппаратчик сушки и прокалки |
|  |  | Аппаратчик металлопокрытий |
|  |  | Аппаратчик по изготовлению керамических изделий |
|  |  | Аппаратчик рафинирования металлов |
|  |  | Аппаратчик газоочистки |
|  |  | Аппаратчик нанесения металлического порошка |
|  |  | Аппаратчик приготовления суспензии |
|  |  | Аппаратчик конденсационно-испарительной установки |
|  |  | Аппаратчик газоразделительного производства |
|  |  | Аппаратчик хлорирования |
|  |  | Аппаратчик-гидрометаллург |
|  |  | Аппаратчик регенерации |
| ОКПДТР | 10069 | Аппаратчик абсорбции |
|  | 10501 | Аппаратчик перегонки |
|  | 30650 | Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов |
|  | 30132 | Аппаратчик в производстве металлических порошков |
|  | 30636 | Аппаратчик по подготовке продукта |
|  | 31048 | Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов |
|  | 30138 | Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) |
|  | 30634 | Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов |
|  | 30448 | Аппаратчик опытных процессов |
|  | 30998 | Аппаратчик сушки и прокалки |
|  | 30355 | Аппаратчик металлопокрытий |
|  | 30535 | Аппаратчик по изготовлению керамических изделий |
|  | 30920 | Аппаратчик рафинирования металлов |
|  | 30173 | Аппаратчик газоочистки |
|  | 30368 | Аппаратчик нанесения металлического порошка |
|  | 30723 | Аппаратчик приготовления суспензии |
|  | 30322 | Аппаратчик конденсационно-испарительной установки |
|  | 30175 | Аппаратчик газоразделительного производства |
|  | 11087 | Аппаратчик хлорирования |
|  | 30188 | Аппаратчик-гидрометаллург |
|  | 30621 | Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты |
|  | 10921 | Аппаратчик регенерации |
| 3.1.1. Трудовая функция Наименование Подготовка к проведению химико- технологических процессов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов Код A/01.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Прохождение медицинского и наркологического контроля перед работой Подготовка спецодежды, средств дозиметрического и индивидуального контроля загрязненности, средств индивидуальной защиты Получение заданий по смене для предстоящих работ Проведение обходов и осмотров оборудования, помещений и рабочих мест Получение информации от сменного и инженерных работников о изменениях в технологических процессах до начала смены Проверка наличия и комплектности инструментов Проверка работоспособности контрольно-измерительного оборудования и аварийной сигнализации Контроль за внешним видом, состоянием коммуникаций технологического оборудования Проверка имеющихся количеств сырья, реагентов и материалов для осуществления технологических процессов выделения и разделения соединений металлов на время смены и на последующее время Необходимые умения Применять средства индивидуальной защиты и их состояние, пригодное для использования Вести оперативный журнал, правильно и четко фиксировать технологические параметры и грамотно описывать проведенные технологические процессы переработки соединений металлов Контролировать технологические процессы посредством записи физико-химических параметров измерительных приборов Контролировать состояние резьбовых соединений, мест стыковки и соединения трубопроводов Необходимые знания Состояния здоровья, при которых аппаратчик не допускается к работе Правила оказания первой медицинской помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов Правила пользования спецодеждой, средствами дозиметрического и индивидуального контроля Правила ведения оперативной технологической документации Правила эксплуатации технологического оборудования переработки и очистки соединений металлов Нормы радиационной безопасности, правила ядерной безопасности, правила производственной санитарии, основы пожарной и взрыво-безопасности, промышленной безопасности, безопасной работы с вредными и радиоактивными химическими веществами Другие характеристики - 3.1.2. Трудовая функция Наименование Осмотр состояния аппаратов по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов и проводимых процессов Код A/02.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Снятие показаний приборов и средств контроля перед эксплуатацией установок и запись их в оперативный журнал Визуальный контроль состояния и дефектоскопии конструкций и узлов оборудования химического передела соединений металлов Выявление неисправностей в технологическом оборудовании для выделения и разделения соединений металлов Устранение стандартных неисправностей Выявление сложных неисправностей и необходимости оперативного ремонта Необходимые умения Оценивать основные технологические потоки материалов, реагентов, растворов Контролировать состояние конструкционных материалов, узлов оборудования и условий их эксплуатации Необходимые знания Конструктивные особенности эксплуатируемых установок и их составных частей, порядка монтажа и демонтажа узлов и агрегатов Основные неисправности узлов оборудования, средств контроля и оснастки и их причины Параметры и технологические характеристики эксплуатируемых установок по переработке и очистке химических композитов соединений металлов, диапазона значений, характеристик и параметров нормальной работы в штатном режиме функциональных частей и контрольно-измерительной аппаратуры Другие характеристики - 3.1.3. Трудовая функция Наименование Подготовка к обслуживанию технологических процессов переработки соединений металлов Код A/03.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Своевременный заказ реагентов и сырья на складе через непосредственного руководителя Приемка материалов и реагентов на складе по накладным Организация транспортировки сырья и исходных веществ, газов к аппаратам Отбор проб исходных материалов и сырья для входного аналитического контроля Подготовка реагентов и сырья к загрузке в аппараты для выделения и разделения соединений металлов, размещение регламентируемых количеств материалов в операторском помещении Проверка герметичности аппаратов, коммуникаций, работоспособности насосов, электрооборудования и средств технологической обвязки Необходимые умения Загружать и разгружать материалы, реагенты, баллоны с газами, элементы конструкций технологического оборудования Осуществлять представительный пробоотбор материалов и сырья для аналитических лабораторий Вести учет выданных на складе материалов и реагентов Диагностировать (в том числе с использованием оборудования и средств контроля) герметичность аппаратов химического передела соединений металлов, коммуникаций, состояния насосов, электрооборудования и средств технологической оснастки Необходимые знания Нормы расхода и хранения на производственном участке реагентов, газов и сырья для обеспечения технологического процесса Формы документации для заказа материалов и реагентов Требования к транспортировке вредных химических веществ, газобаллонного оборудования Регламент технологического процесса Требования охраны труда, производственной санитарии, пожаро- и взрывобезопасности, радиационной, ядерной, промышленной и химической безопасности при хранении и транспортировки химических, горючих и радиоактивных веществ и газов веществ, кислот, газобаллонного оборудования Другие характеристики - 3.1.4. Трудовая функция Наименование Доклад непосредственному руководителю по выполненным работам и сдача смены Код A/04.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Информирование начальника смены о проведенных технологических процессах и отклонениях от заданных технологических параметрах разделения соединений металлов, либо сбоях, остановке, аварийной ситуации Информирование о технологических процессах и инструктаж смены Запись сдачи смены в оперативном журнале Прохождение и соблюдение порядка выхода из производственной зоны или санпропускника (сдача средств индивидуальной защиты, спецодежды, средств радиационного контроля, выходной контроль загрязненности спецодежды, поверхностей тела) Необходимые умения Контролировать основные технологические параметры технологических процессов установленные производственным регламентом Информировать сменный персонал о режимах работы установок и установленных отклонениях в их работе в течении своей смены Описывать технологические режимы работы установок очистки соединений металлов Осуществлять дозиметрический контроль и рассчитывать величины дозовых нагрузок Приводить в порядок средства индивидуальной защиты или их утилизацию Сдавать спецодежду в спецпрачечную или на утилизацию Необходимые знания Порядок приема и сдачи оборудования сменному персоналу Порядок действий при отсутствии смены и аварийной ситуации Нормы радиационной, ядерной и промышленной безопасности, пределы дозовых нагрузок Контрольные уровни загрязнения спецодежды и поверхностей тела Другие характеристики - 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Мониторинг осуществления химико-технологических процессов выделения соединений ядерных материалов и состояния аппаратов | Код | B | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Аппаратчик абсорбции (4 разряд) Аппаратчик перегонки (4 разряд) Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов (5 разряд) Аппаратчик в производстве металлических порошков (4 разряд) Аппаратчик восстановления гексафторида (6 разряд) Аппаратчик получения фторсодержащих соединений (6 разряд) Аппаратчик получения гексафторида урана (5-6 разряды) Аппаратчик получения трифторида хлора (5-6 разряды) Аппаратчик получения фтористого водорода (5-6 разряды) Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов (5-6 разряды) Аппаратчик газоразделительного производства (5-6 разряды) Аппаратчик конденсационно-испарительной установки (5-6 разряды) Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования (4-5 разряды) Аппаратчик коррозионных испытаний (4-6 разряды) Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты (5 разряд) Аппаратчик-гидрометаллург (7-8 разряды) Аппаратчик опытных процессов (4-5 разряды) Аппаратчик регенерации (5 разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 2 лет работы в области переработки, разделения и очистки химических соединений металлов в атомной отрасли |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами и источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке |
| Другие характеристики | Рекомендуется получение среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, для повышения разряда аппаратчика- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
|  | 8121 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | - | Аппаратчик восстановления гексафторида Аппаратчик получения фторсодержащих соединений Аппаратчик получения гексафторида урана Аппаратчик получения трифторида хлора Аппаратчик получения фтористого водорода Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов Аппаратчик газоразделительного производства Аппаратчик конденсационно-испарительной установки Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования Аппаратчик коррозионных испытаний Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты Аппаратчик-гидрометаллург Аппаратчик опытных процессов |
| ОКПДТР | 10069 | Аппаратчик абсорбции |
|  | 10501 | Аппаратчик перегонки |
|  | 30650 | Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов |
|  | 30132 | Аппаратчик в производстве металлических порошков |
|  | 30126 | Аппаратчик восстановления гексафторида |
|  | 30619 | Аппаратчик получения фторсодержащих соединений |
|  | 30549 | Аппаратчик получения гексафторида урана |
|  | 30606 | Аппаратчик получения трифторида хлора |
|  | 30612 | Аппаратчик получения фтористого водорода |
|  | 30617 | Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов |
|  | 30175 | Аппаратчик газоразделительного производства |
|  | 30322 | Аппаратчик конденсационно-испарительной установки |
|  | 30495 | Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования |
|  | 30330 | Аппаратчик коррозионных испытаний |
|  | 30621 | Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты |
|  | 30188 | Аппаратчик-гидрометаллург |
|  | 30448 | Аппаратчик опытных процессов |
| 3.2.1. Трудовая функция |
| Наименование | Ведение технологического процесса выделения соединений ядерных материалов под руководством инженерно-технических работников | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Отслеживание паспортов качества поступившего на производство сырья, материалов, включая специальные ядерные. |
|  | Оперативная запись входного контроля параметров сырья количественных отклонений в составах |
|  | Контроль за состоянием систем, оборудования, средств измерений, приборов и средств контроля, качества выходных параметров |
|  | Регулярное и своевременное прохождение проверки знаний и инструктажей на знание норм радиационной, пожарной, химической, ядерной безопасности и других вредных и опасных производственных факторов по рабочему месту |
|  | Применение необходимых средств индивидуальной защиты и средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Информирование инженерных работников и непосредственного руководителя (начальника смены) об отклонениях в работе оборудования, поставляемых на производство составах материалов (включая ядерные), сырья и реагентов |
|  | Информирование инженерных работников и непосредственного руководителя (начальника смены) о состоянии приборов и средств контроля, качества выходных параметров и состава технологических продуктов, ядерных материалов и отходов |
|  | Проведение переключений, сборки технологических схем на оборудовании |
| Необходимые умения | Проводить химические расчеты составов входного сырья для технологических процессов по эксплуатируемым аппаратам |
|  | Настраивать средства контроля и выявлять причины неисправностей приборов за технологическими процессами |
|  | Применять компьютерные системы, программные продукты и сетевые информационные технологии при обработке данных с приборов и средств измерений |
| Необходимые знания | Необходимые составы, химическая и изотопная чистота исходных реактивов, ядерных материалов, изотопов и растворов. |
|  | Устройство, схемы, принципы работы, типичные неисправности, порядок эксплуатации технологического оборудования |
|  | Регламент технологического процесса |
|  | Химические свойства соединений и материалов сырья, исходных реагентов и растворов технологических процессов конверсии или обогащения урана |
|  | Интерфейсы программ управления приборами, контрольными средствами и средствами измерений технологическими процессами |
|  | Устройство, схемы, принципы работы, типичные неисправности средств измерений и контроля за технологическими процессами химического передела соединений урана |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной, ядерной, промышленной безопасности |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль состояния технологического оборудования выделения соединений ядерных материалов, узлов и агрегатов аппаратов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Снятие показаний приборов и средств контроля перед эксплуатацией ядерно-опасных установок |
|  | Запись технологических параметров их в оперативный журнал |
|  | Визуальный контроль состояния узлов оборудования |
| Необходимые умения | Управлять процессами с помощью интерфейса компьютерных программ на уровне пользователя |
|  | Рассчитывать основные технологические потоки материалов (включая ядерные), реагентов, растворов |
|  | Контролировать физическое состояние конструкционных материалов, узлов оборудования получения ядерных материалов и ядерного топлива, коммуникаций и средств оснастки |
|  | Выявлять причины неисправностей приборов и средств контроля за технологическими процессами оказывать посильную помощь в устранении неисправностей |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности эксплуатируемых установок и их составных частей, порядка монтажа и демонтажа узлов и агрегатов |
|  | Основные неисправности узлов оборудования, средств контроля и оснастки и их причины |
|  | Параметры и технологические характеристики эксплуатируемых установок, диапазона значений, характеристик и параметров нормальной работы в штатном режиме функциональных частей и контрольно-измерительной аппаратуры |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.3. Трудовая функция |
| Наименование | Наблюдение за ходом технологического процесса выделения соединений ядерных материалов по показаниям контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ и обработка результатов измерений входных потоков исходного сырья |
|  | Анализ режимов работы оборудования и отдельных узлов, выхода готовой продукции и отходных форм |
|  | Установка программ и режимов управления средств контроля и автоматики |
|  | Контроль за исправностью и точных показаний измерительных приборов и автоматики |
|  | Регистрация в оперативной технологической документации хода процессов переработки и разделения компонентов ядерного топлива |
|  | Выявление и устранение неисправности средств контроля и автоматики |
| Необходимые умения | Применять навыки работы с компьютерной техникой |
|  | Применять программные продукты и сетевые информационные технологии при обработке данных с приборов и средств измерений |
|  | Снимать показания с приборов и измерительных систем |
|  | Выявлять причины неисправностей приборов и средств контроля за технологическими процессами |
| Необходимые знания | Интерфейсы программ управления приборами, контрольными средствами |
|  | Программы управления и средствами измерений технологическими процессами |
|  | Устройство, схемы, принципы работы, типичные неисправности средств измерений и контроля за технологическими процессами химического передела производства ядерного топлива |
| Другие характеристики | - |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Реализация и корректировка химико-технологических процессов химического передела соединений металлов и содержащих ядерные материалы | Код | C | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Аппаратчик абсорбции (5-6 разряды) Аппаратчик перегонки (5-6 разряды) Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов (6-7 разряды) Аппаратчик в производстве металлических порошков (5 разряд) Аппаратчик по подготовке продукта (5-6 разряды) Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов (6-8 разряды) Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) (6-7 разряды) Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов (6-7 разряды) Аппаратчик регенерации (6-7 разряды) Аппаратчик опытных процессов (6-7 разряды) Аппаратчик сушки и прокалки (6-7 разряды) Аппаратчик металлопокрытий (6-7 разряды) Аппаратчик по изготовлению керамических изделий (6-7 разряды) Аппаратчик рафинирования металлов (6-7 разряды) Аппаратчик конденсационно-испарительной установки (7-8 разряды) Аппаратчик восстановления гексафторида (7 разряд) Аппаратчик получения фторсодержащих соединений (7-8 разряд) Аппаратчик получения гексафторида урана (7 разряд) Аппаратчик получения фтористого водорода (7 разряд) Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов (7 разряд) Аппаратчик газоразделительного производства (7-8 разряды) Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования (6-7 разряды) Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты (6 разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 5 лет работы в области переработки, разделения и очистки химических соединений металлов в атомной отрасли |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке |
| Другие характеристики | Рекомендуется получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, для повышения разряда аппаратчика- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
|  | 8121 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | - | Аппаратчик по подготовке продукта Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов Аппаратчик опытных процессов Аппаратчик сушки и прокалки Аппаратчик металлопокрытий Аппаратчик по изготовлению керамических изделий Аппаратчик рафинирования металлов Аппаратчик конденсационно-испарительной установки Аппаратчик восстановления гексафторида Аппаратчик получения фторсодержащих соединений Аппаратчик получения гексафторида урана Аппаратчик получения фтористого водорода Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов Аппаратчик газоразделительного производства Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты Аппаратчик регенерации |
| ОКПДТР | 10069 | Аппаратчик абсорбции |
|  | 10501 | Аппаратчик перегонки |
|  | 30650 | Аппаратчик по разделению благородных и редкоземельных элементов |
|  | 30132 | Аппаратчик в производстве металлических порошков |
|  | 30636 | Аппаратчик по подготовке продукта |
|  | 31048 | Аппаратчик установки разделения стабильных изотопов |
|  | 30138 | Аппаратчик в производстве ультрадисперсных порошков (металлических) |
|  | 30634 | Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов |
|  | 30448 | Аппаратчик опытных процессов |
|  | 30998 | Аппаратчик сушки и прокалки |
|  | 30355 | Аппаратчик металлопокрытий |
|  | 30535 | Аппаратчик по изготовлению керамических изделий |
|  | 30920 | Аппаратчик рафинирования металлов |
|  | 30173 | Аппаратчик газоочистки |
|  | 30368 | Аппаратчик нанесения металлического порошка |
|  | 30723 | Аппаратчик приготовления суспензии |
|  | 30322 | Аппаратчик конденсационно-испарительной установки |
|  | 30126 | Аппаратчик восстановления гексафторида |
|  | 30619 | Аппаратчик получения фторсодержащих соединений |
|  | 30549 | Аппаратчик получения гексафторида урана |
|  | 30606 | Аппаратчик получения трифторида хлора |
|  | 30612 | Аппаратчик получения фтористого водорода |
|  | 30617 | Аппаратчик получения фтористых соединений редких и редкоземельных элементов |
|  | 30175 | Аппаратчик газоразделительного производства |
|  | 30495 | Аппаратчик пассивации газоразделительного оборудования |
|  | 30330 | Аппаратчик коррозионных испытаний |
|  | 30621 | Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты |
|  | 10921 | Аппаратчик регенерации |
| 3.3.1. Трудовая функция |
| Наименование | Управление технологическим процессом химического передела соединений металлов, содержащих ядерные материалы и его регулирование в соответствии с рабочими инструкциями | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль за подачей материалов и реагентов в технологический процесс получения ядерного топлива |
|  | Выполнение последовательности, количества, временных интервалов и режимов подачи сырья, реактивов, проведения процессов и выхода готовой продукции |
|  | Выполнение технологических операций и режимов, описанных в технологическом процессе химического передела соединений, содержащих ядерные материалы, соблюдение их последовательности |
| Необходимые умения | Рассчитывать количество подаваемого сырья и реагентов на единицу выпускаемой продукции |
|  | Регистрировать технологические параметры в оперативном журнале |
|  | Контролировать изменения и отклонения параметров при проведении технологических процессов |
|  | Использовать необходимые средства индивидуальной защиты и средства индивидуального дозиметрического контроля |
| Необходимые знания | Физико-химические основы химического производства соединений ядерных материалов на участке |
|  | Регламент технологического процесса |
|  | Особенности и характер, химизм и условия протекания процессов в эксплуатируемых аппаратах |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.2. Трудовая функция |
| Наименование | Отбор проб в соответствии с аналитической картой технологического процесса и передача их на анализ | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка средств и приспособлений для пробоотбора технологических продуктов, сырья, отходов |
|  | Отбор проб технологических продуктов, сырья, отходов |
|  | Подготовка аналитических записок с характеристикой проб и необходимых анализов |
|  | Передача проб в аналитическую (заводскую) лабораторию с сопроводительными документами |
| Необходимые умения | Применять технику пробоотбора технологических продуктов, сырья, отходов для радиометрического, химического и изотопного анализов |
|  | Подготавливать технические средства отбора жидких, твердых и газообразных продуктов |
|  | Подготавливать понятным химическим языком аналитические справки |
| Необходимые знания | Основы техники пробоотбора технологических продуктов, сырья, отходов |
|  | Особенности методик химического, радиометрического и изотопного анализов отбираемых проб в аналитических лабораториях |
|  | Критерии отбраковки проб для проведения анализов |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Анализ причин брака и неисправностей отдельных узлов эксплуатируемых аппаратов химического передела соединений металлов, содержащих ядерные материалы | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление характеристик установок, выходящих за границы их устойчивой работы в штатном режиме |
|  | Выявление необходимости корректировки параметров и режимов работы технологических аппаратов производства ядерных материалов и ядерного топлива с согласованием действий с инженерно-техническими работниками |
|  | Мониторинг паспортов химических и нуклидных составов выпускаемой продукции, сырья и отходов |
|  | Фиксация производства брака |
|  | Анализ результатов анализа проб и соотношение их с режимами работы установок |
| Необходимые умения | Фиксировать технологические сбои в работе установок и их систем |
|  | Выявлять продукцию пониженного качества и отличать ее от брака |
|  | Проводить оценку составов произведенной продукции и их взаимосвязь с техническими характеристиками оборудования и установок |
|  | Взаимодействовать с ремонтными службами и бригами в области своей компетенции |
| Необходимые знания | Технологические, эксплуатационные и конструктивные характеристики установок обогащения, конверсии урана и производства ядерных материалов |
|  | Технологические диапазоны устойчивой работы установок в нормальном (штатном) режиме эксплуатации |
|  | Требования к составам и свойствам исходных материалов (включая ядерные), продукции и отходным формам |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка и сдача технологического оборудования к ремонту, приемка оборудования из ремонта | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка эксплуатируемого оборудования химического передела соединений металлов, содержащих ядерные материалы к ремонту, подготовка описаний неисправностей узлов, агрегатов, средств контроля за технологическими процессами |
|  | Консультация и организация деятельности ремонтных бригад (организация рабочего места, инструментов, средств контроля) |
|  | Приемка и проведение испытаний оборудования после ремонта |
|  | Оценка качества проведенных ремонтных работ |
|  | Подготовка проектов заключений и актов для инженерных работников и руководителей о полноте и качестве проведенных ремонтных работ |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в сложных инженерных системах |
|  | Применять навыки по монтажу и демонтажу узлов, агрегатов и средств контроля за технологическими процессами на установках выделения и разделения соединений металлов с ядерными материалами и ядерным топливом |
|  | Организовывать взаимодействия и коммуникаций с ремонтными службами и бригами |
| Необходимые знания | Параметры и технологические характеристики эксплуатируемых установок, диапазона значений и параметров нормальной работы в штатном режиме функциональных частей и контрольно-измерительной аппаратуры. |
|  | Конструктивные особенности эксплуатируемых установок и их составных частей, порядка монтажа и демонтажа узлов и агрегатов |
|  | Правила безопасного вывода из эксплуатации химико-технологического оборудования применительно для атомной отрасли с учетом возможного воздействия на персонал вредных и опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.5. Трудовая функция |
| Наименование | Выполнение норм, правил, инструкций по радиационной, ядерной и промышленной безопасности, предписаний, планов мероприятий, регламентов работы, нарядно-допускной системы | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль за санитарным, противопожарным состоянием и электробезопасностью аппаратуры, установок переработки соединений металлов, содержащих ядерные материалы, их узлов и агрегатов |
|  | Контроль радиационной обстановки совместно со службой радиационной безопасности |
|  | Организация и проведение мероприятий с целью соблюдения и повышения уровня санитарного, противопожарного, радиационного контроля и предотвращения производственного травматизма, выполнение предписаний контролирующих органов |
|  | Соблюдение норм, правил оформления и инструктажа работ повышенной опасности |
|  | Соблюдение последовательности осуществления работ, в том числе связанных с оформлением нарядов-допусков при формировании бригад на проведение работ повышенной опасности |
| Необходимые умения | Использовать необходимые средства индивидуальной защиты и средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Определять меры радиационной безопасности |
|  | Соблюдать правильность оформления, инструктажа работ повышенной опасности |
|  | Соблюдать последовательность осуществления работ, в том числе связанных с оформлением нарядов-допусков при формировании бригад на проведение работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Санитарные нормы и правила, контрольные уровни, предельно-допустимые концентрации загрязнений и уровень содержания вредных примесей |
|  | Нормы и правила производственной, радиационной безопасности и электро-безопасности |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации установок |
|  | Правила ядерной безопасности |
|  | Правила по охране труда |
| Другие характеристики | - |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), город Москва |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Весна Елена Борисовна |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| Акционерное общество Топливная компания ТВЭЛ Госкорпорации «Росатом» (АО «ТВЭЛ»), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), приказом Минздрава России от 05 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, № 30, ст.3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, №52, ст.6986).

Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 15 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях» (зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2006 г., регистрационный № 7582).

Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской  Федерации

от «_____»__________2016 г. №______

3

4

5