ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Аппаратчик-гидрометаллург

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Гидрометаллургия |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение металлов из сырья с использованием химических реакций

Группа занятий:

| 8122 | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 12.00.11 | Добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного выщелачивания |
| --- | --- |
| 12.00.12 | Добыча урановых руд открытым способом, включая способ кучного выщелачивания |
| 12.00.2 | Добыча и обогащение ториевых руд |
| 13.20 | Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка рабочих растворов | 4 | Прием смены | A/01.4.1 | 4.1 |
|  |  |  | Приготовление десорбирующих растворов | A/02.4.1 |  |
|  |  |  | Приготовление денитрирующих растворов | A/03.4.1 |  |
|  |  |  | Приготовление рабочего (выщелачивающего) раствора | A/04.4.1 |  |
|  |  |  | Приготовление раствора нитрита натрия | A/05.4.1 |  |
| В | Реализация технологического процесса | 4 | Сорбция | B/01.4.2 | 4.2 |
|  |  |  | Регенерация (десорбция и конверсия) сорбента | B/02.4.2 |  |
|  |  |  | Осаждение, фильтрация и получение готового продукта | B/03.4.2 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочих растворов | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Аппаратчик-гидрометаллург |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Полное или базовое общее среднее образование; профессионально-техническое образование; повышение квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по профессии не менее 2 лет |
| Особые условия допуска к работе | Медицинское освидетельствование; отсутствие противопоказаний к работе в условиях агрессивной среды |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |
| ЕТКС | - | Аппаратчик-гидрометаллург |
| ОКНПО | 140101 | Специальности аппаратчиков, включенные в ЕТКС, выпуски 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием смены | Код | A/01.4.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка спецодежды и средств индивидуальной защиты |
|  | Прохождение предсменного медицинского осмотра |
|  | Получение наряда задания с соответствующей отметкой в регистрационном журнале |
|  | Проверка наличия и готовности инструмента и приспособлений, которые могут быть использованы во время работы |
|  | Контроль исправности трубопроводов и оборудования: компрессоров, насосов, емкостей |
|  | Контроль состояния запорной арматуры |
|  | Проверка наличия необходимых реагентов: серной кислоты, десорбирующих и денитрирующих растворов, растворов флокулянта, углеаммонийной соли и нитрита натрия |
|  | Прием реагентов на склады и подготовка их для подачи в процессы |
|  | Контроль отсутствия смолы в кассетах устройства для улавливания смолы |
|  | Проверка работы приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Контроль наличия давления перед входом продуктивных растворов во всех сорбционных колоннах |
|  | Контроль наличия напряжения на электрооборудовании и КИП |
| Необходимые умения | Контролировать состояние средств индивидуальной защиты и готовить их к смене |
|  | Получать, обеспечивать условия хранения и подготавливать для работы необходимые в технологическом процессе реагенты |
|  | Контролировать состояние оборудования и трубопроводов на предмет выявления разрывов, дефектов и пропуска раствора |
|  | Контролировать состояние соединений на насосах |
|  | Контролировать исправное состояние крепления электрооборудования |
|  | Контролировать исправное состояние запорной арматуры, защитных ограждений технологических площадок, емкостного оборудования |
|  | Устранять неисправности текущего характера в работе аппаратуры и оборудования |
| Необходимые знания | Основных сведений о технологии процесса |
|  | Назначения и порядка приема, хранения и применения реагентов |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление десорбирующих растворов | Код | A/02.4.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подача верхнего слива из колонны конверсии в пустую рабочую емкость |
|  | Подача верхнего слива из сгустителя в рабочую емкость |
|  | Подача слива из колонны донасыщения в рабочую емкость |
|  | Подача расчетного количества аммиачной селитры в рабочую емкость |
|  | Отбор проб при заполнении рабочей емкости на ¾ объема |
|  | Сдача проб на химический анализ |
|  | Добавление аммиачной селитры и серной кислоты до нормы |
|  | Прекращение подачи растворов со сгустителя, колонны конверсии и колонны донасыщения при наполнении рабочей емкости до максимального уровня |
|  | Откачивание десорбирующего раствора из рабочей емкости |
| Необходимые умения | Загружать аппараты реагентами и растворами |
|  | Отбирать пробы |
|  | Контролировать объемы подачи в рабочую емкость аммиачной селитры и серной кислоты |
|  | Регулировать подачу растворов со сгустителя, колонны конверсии и колонны донасыщения в рабочую емкость |
|  | Выгружать готовый раствор |
| Необходимые знания | Принципов действия обслуживаемого оборудования |
|  | Основных сведений о технологии приготовления раствора |
|  | Основных сведений о параметрах технологического процесса |
|  | Порядка отбора проб |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление денитрирующих растворов | Код | A/03.4.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подача верхнего слива со сгустителя или маточника сорбции из колонны в смеситель рабочей емкости |
|  | Подача серной кислоты в смеситель рабочей емкости |
|  | Контроль содержания серной кислоты в рабочей емкости прибором АИСК-301 (кондуктометром) |
|  | Откачивание готового денитрирующего раствора в колонну конверсии |
| Необходимые умения | Загружать аппараты реагентами и растворами |
|  | Контролировать содержание серной кислоты в рабочей емкости |
|  | Использовать прибор АИСК-301 (кондуктометр) для анализа содержания серной кислоты в рабочей емкости |
|  | Выгружать готовый раствор |
| Необходимые знания | Принципов действия обслуживаемого оборудования |
|  | Основных сведений о технологии приготовления раствора |
|  | Основных сведений о параметрах технологического процесса |
|  | Периодичности проведения контрольных мероприятий |
|  | Методики проведения анализа содержания серной кислоты в рабочей емкости прибором АИСК-301 (кондуктометром) |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление рабочего (выщелачивающего) раствора | Код | A/04.4.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подача маточника сорбции с остаточной кислотностью 3-5 г/л в сборник |
| --- | --- |
|  | Подача серной кислоты насосом-дозатором в сборник |
|  | Контроль концентрации серной кислоты прибором АИСК |
|  | Регулирование концентрации рабочего (выщелачивающего) раствора |
|  | Возвращение готового раствора на полигон |
| Необходимые умения | Загружать маточник сорбции в сборник |
|  | Подавать серную кислоту в сборник |
|  | Использовать насос-дозатор для подачи серной кислоты в сборник |
|  | Контролировать содержание серной кислоты в рабочей емкости |
|  | Использовать прибор АИСК-301 (кондуктометр) для анализа содержания серной кислоты в рабочей емкости |
|  | Контролировать концентрацию рабочего (выщелачивающего) раствора |
|  | Выгружать готовый раствор |
| Необходимые знания | Принципа действия обслуживаемого оборудования |
|  | Основных сведений о технологии приготовления раствора |
|  | Основных сведений о параметрах технологического процесса |
|  | Периодичности проведения контрольных мероприятий |
|  | Методики проведения анализа содержания серной кислоты в рабочей емкости прибором АИСК-301 (кондуктометром) |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление раствора натрия | Код | A/05.4.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подача технической воды в емкость-реактор |
|  | Подача нитрита натрия NaNO2 в емкость-реактор |
|  | Закачивание приготовленного раствора нитрита натрия в напорный бак |
|  | Добавление раствора нитрита натрия в самотечную линию маточников сорбции после смолоуловителя для повышения окислительно-восстановительного потенциала (PН) рабочих растворов |
| Необходимые умения | Подавать техническую воду в емкость-реактор |
|  | Подавать нитрит натрия NaNO2 в емкость-реактор |
|  | Выгружать готовый раствор в напорный бак |
| Необходимые знания | Принципов действия обслуживаемого оборудования |
|  | Основных сведений о технологии приготовления раствора |
|  | Основных сведений о параметрах технологического процесса |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Реализация технологического процесса | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Аппаратчик-гидрометаллург |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Полное или базовое общее среднее образование; профессионально-техническое образование; повышение квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по профессии не менее 2 лет |
| Особые условия допуска к работе | Медицинское освидетельствование; отсутствие противопоказаний к работе в условиях агрессивной среды |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |
| ЕТКС | - | Аппаратчик-гидрометаллург |
| ОКНПО | 140101 | Специальности аппаратчиков, включенные в ЕТКС, выпуски 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Сорбция | Код | B/01.4.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка смолы в колонну конверсии |
| --- | --- |
|  | Подача продуктивного раствора в колонну конверсии |
|  | Отведение маточника сорбции из колонны конверсии |
|  | Перекачка смолы на регенерацию |
|  | Контроль производительности колонны конверсии |
| Необходимые умения | Загружать смолу в колонну конверсии |
|  | Управлять запорной арматурой при подаче продуктивного раствора в колонну конверсии |
|  | Управлять открытием и закрытием задвижки откачки смолы |
|  | Управлять открытием и закрытием вентиля подачи воздуха на эрлифт, который обеспечивает перекачку смолы |
|  | Контролировать производительность колонны конверсии при помощи ультразвуковых расходомеров «Взлет» |
| Необходимые знания | Принципов действия обслуживаемого оборудования |
|  | Расположения трубопроводов и запорной арматуры |
|  | Причин неполадок в работе оборудования и меры по их предупреждению и устранению |
|  | Правил пользования транспортными и подъемными механизмами, установленной сигнализацией |
|  | Принципов работы ультразвуковых расходомеров «Взлет» |
|  | Периодичности проведения замеров производительности |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Регенерация (десорбция и конверсия) сорбента | Код | B/02.4.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подача сорбента (смолы) в регенерационную колонну |
| --- | --- |
|  | Отмывка сорбента (смолы) от илов |
|  | Выведение фосфатных соединений подкисленными до 2% по серной кислоте продуктивными растворами |
|  | Донасыщение сорбента сорбируемым металлом |
|  | Десорбция полезного компонента в товарный десорбат (регенерат) |
|  | Подготовка освобожденной смолы к следующему циклу сорбции |
| Необходимые умения | Подавать сорбент в регенерационную колонну |
|  | Регулировать работу вентилей при подаче рабочих растворов |
|  | Контролировать количество подаваемой аммиачной селитры и серной кислоты |
|  | Отбирать пробы для оценки степени донасыщения сорбента |
|  | Проводить анализ степени донасыщения сорбента |
|  | Обезвоживать сорбент через отделение транспортных растворов |
|  | Десорбировать полезный компонент со смолы в товарный десорбат (регенерат) |
| Необходимые знания | Периодичности проведения отбора проб |
|  | Порядка отбора проб |
|  | Методики проведения анализа степени донасыщения сорбента |
|  | Основных свойств и требований, предъявляемых к качеству кислот, щелочей и других реагентов и выпускаемой продукции |
|  | Характеристик перерабатываемых растворов |
|  | Назначения, устройства и принципов работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Осаждение, фильтрация и получение готового продукта | Код | B/03.4.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выгрузка товарного десорбата (регенерата) на процедуру осаждения |
| --- | --- |
|  | Направление товарного регенерата, равного объему передвигаемой смолы, на операцию донасыщения |
|  | Возвращение отрегенерированной смолы на сорбцию |
|  | Выделение полезного компоненты из товарного регенерата, используя химическое осаждение раствором углеаммонийных солей |
|  | Направление полученной суспензии полезного компонента на сгущение |
|  | Добавление раствора флокулянта для ускорения процесса сгущения |
|  | Непрерывное перемешивание сгущенного продукта |
|  | Транспортирование сгущенного продукта гребковой фермой к центру сгустителя |
|  | Разгрузка сгущенного продукта в репульпатор |
|  | Перекачивание сгущенного продукта на фильтр-пресс с помощью шлангового насоса |
|  | Разгрузка осветленного верхнего слива в буферную емкость на приготовление десорбирующего раствора |
|  | Загрузка фильтр-пресса |
|  | Проведение первого сжатия фильтровальных кассет |
|  | Промывка конечного продукта технической водой под напором высокого давления |
|  | Отжим конечного продукта до уровня влажности 30-40% (второе сжатие фильтровальных кассет) |
|  | Продувание ядра фильтрующего коржа |
|  | Сброс давления фильтровальных кассет |
|  | Открытие фильтр-пресса |
|  | Выгрузка готового продукта |
|  | Расфасовка готового продукта в специально подготовленные емкости (ТУК – транспортно упаковочный комплект) |
| Необходимые умения | Выгружать товарный регенерат |
|  | Использовать раствор углеаммонийных солей для выделения полезного компонента из товарного регенерата |
|  | Загружать суспензию полезного компонента в сгуститель |
|  | Использовать раствор флокулянта для ускорения процесса сгущения |
|  | Загружать сгущенный продукт в фильтр-пресс |
|  | Осуществлять процесс фильтрации конечного продукта |
|  | Расфасовывать готовый продукт в товарно упаковочные комплекты |
|  | Соблюдать технологические режимы |
|  | Регулировать параметры технологических режимов по показаниям КИП и данным анализов |
|  | Вести учет растворов и реагентов |
|  | Вести учет готового продукта |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Порядка ведения учета готового продукта, растворов и реагентов |
|  | Основных свойств и требований, предъявляемых к качеству кислот, щелочей и других реагентов и готового продукта |
|  | Характеристик перерабатываемых растворов |
|  | Назначения, устройства и принципов работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкций по эксплуатации и технических характеристик используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требований охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиоактивной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |
| (наименование организации) |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Е.Б. Весна |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| 2 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» |
| 3 | ОАО «Атомредметзолото» |
| 4 | ОАО «ХИАГДА» |
| 5 | ОАО «ППГХО» |
| 6 | ОАО «ВНИИПТ» |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности