ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Оператор спецоборудования по переработке

жидких радиоактивных отходов

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Эксплуатация оборудования по переработке жидких радиоактивных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение безаварийной работы оборудования по переработке жидких радиоактивных отходов |
| Группа занятий: |
| 8159 | - Аппаратчики установок по переработке химического и нефтехимического сырья, не вошедшие в другие группы - Операторы установок по переработке химического и нефтехимического сырья, не вошедшие в другие группы - Машинисты установок по переработке химического и нефтехимического сырья, не вошедшие в другие группы |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.11.53 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | Наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Прием, сортировка и переработка жидких радиоактивных отходов. | 3 | Прием жидких радиоактивных отходов. | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатация оборудования по приему и перекачке жидких радиоактивных отходов. | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль технологических параметров оборудования по перекачке, сортировке и переработке жидких радиоактивных отходов. | А/03.3 | 3 |
| В | Эксплуатация спецоборудования, используемого для переработки жидких радиоактивных отходов. | 4 | Управление спецоборудованием по переработке жидких радиоактивных отходов. | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение пусков и остановов оборудования, выполнение технологических переключений в системах, входящих в зону обслуживания переработчика жидких радиоактивных отходов. | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов. | В/03.4 | 4 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Прием, сортировка и переработка жидких радиоактивных отходов. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Переработчик радиоактивных отходов |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет4 Прохождение медицинского освидетельствования (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья)5, Приказ Минздравсоцразвития РФ6 от 12.04.2011 г. (ред. 15.05.2013 г.) № 302н Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Прохождение стажировки и дублирования по подготавливаемой должности Допуск к самостоятельной работе7 Прохождение проверки знаний использования средств индивидуальной и групповой защиты |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8159 | Аппаратчики, операторы и машинисты установок по переработке химического и нефтехимического сырья, не вошедшие в другие группы |
| ЕТКС8 №1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» | §263-267 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКСО9 | 140308 | Техник |
| ОКНПО10 | 35499 | Оператор технологических установок |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Прием жидких радиоактивных отходов | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка резервуаров (емкостей) для разгрузки жидких радиоактивных отходов. |
|  | Выявление и устранение дефектов, не требующих привлечения ремонтного персонала. |
|  | Перекачка жидких радиоактивных отходов из специальных автомашин с применением различных приспособлений. |
|  | Ремонт и уборка поверхности емкостей и подъездных путей. |
|  | Выполнение требований производственно-технической документации по эксплуатации оборудования, используемого при приеме жидких радиоактивных отходов. |
|  | Выполнение учета и контроля жидких радиоактивных отходов в соответствии с требованиями норм и правил в области использования атомной энергии. |
|  | Ведение записей в оперативном журнале переработчика жидких радиоактивных отходов о работе оборудования и производимых операциях в соответствии с технологическим регламентом. |
| Необходимые умения | Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы при помощи грузоподъёмных механизмов и специальных приспособлений. |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе закрепленного оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала. |
|  | Заполнять акт-паспорт на образовавшиеся жидкие радиоактивные отходы в соответствии с действующими инструкциями и технологическим регламентом |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию. |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики грузоподъёмного оборудования. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Основы радиационной безопасности. |
|  | Использование средств индивидуальной защиты. |
|  | Использование средств индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Правила транспортировки жидких радиоактивных отходов. |
|  | Правила учета и контроля жидких радиоактивных отходов. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. |
|  | Инструкции по охране труда. |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатация оборудования по приему и перекачке жидких радиоактивных отходов. | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль параметров работы оборудования по приему и перекачке жидких радиоактивных отходов в различных режимах по показаниям приборов и сигнализаций |
|  | Наблюдение за состоянием емкостей жидких радиоактивных отходов и оборудованием. Текущий ремонт оборудования и инвентаря. |
|  | Обход и осмотр оборудования и коммуникаций на соответствие требованиям производственно-технической и нормативной документации. Принятие мер по устранению выявленных недостатков. |
|  | Анализ причин нештатных ситуаций в работе оборудования. |
|  | Ведение оперативных записей о состоянии оборудования, дефектах и неисправностях, выявленных во время обходов в соответствии с техническим регламентом. |
|  | Контроль исправного состояния оборудования, инструментов и приспособлений. |
| Необходимые умения | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию. |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |
|  | Осматривать обслуживаемое оборудование на соответствие требованиям производственно-технической и нормативной документации. |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты. |
|  | Устранять нештатные ситуации в работе оборудования. |
|  | Оформлять записи в журнале учета образования жидких радиоактивных отходов. |
|  | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля. |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания ПЖРО11. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования. |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования. |
|  | Порядок подготовки и ввода оборудования в работу |
|  | Порядок вывода оборудования из работы в ремонт |
|  | Нормы радиационной безопасности. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. |
|  | Использование средств индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль технологических параметров оборудования по перекачке, сортировке и переработке жидких радиоактивных отходов. | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Пуск и останов оборудования, ведение технологических процессов, проверка состояния оборудования и коммуникаций визуально и по показаниям контрольно-измерительных приборов и сигнализаций. |
|  | Выявление и устранение отдельных неисправностей в работе оборудования и коммуникаций. |
|  | Обход и осмотр оборудования и коммуникаций на соответствие требованиям производственно-технической и нормативной документации. |
|  | Настройка технологических параметров по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики. |
|  | Обеспечение вывода из работы аварийного оборудования. |
|  | Анализ данных измерений параметров технологического процесса. |
| Необходимые умения | Выполнять пуск и останов обслуживаемого оборудования. |
|  | Оценивать характер и масштаб непредвиденных отклонений в работе оборудования. |
|  | Устранять нештатные ситуации в работе оборудования. |
|  | Выполнять требования производственно-технической документации по эксплуатации оборудования. |
|  | Устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала. |
|  | Вести оперативную документацию. |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения. |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты. |
|  | Участвовать в проведении технического освидетельствования оборудования. |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящегося в зоне обслуживания ПЖРО. |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов, реализованных на системах, находящихся в зоне обслуживания ПЖРО. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования. |
|  | Порядок подготовки и ввода оборудования в работу. |
|  | Порядок вывода оборудования из работы в ремонт. |
|  | Порядок устранения нештатных ситуаций. |
|  | Порядок учета и контроля жидких радиоактивных отходов. |
|  | Основы радиационной безопасности. |
|  | Защита от ионизирующих излучений. |
|  | Правила транспортировки жидких радиоактивных отходов. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. |
|  | Правила пожарной безопасности. |
|  | Использование средств индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Инструкции по охране труда. |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатация спецоборудования, используемого для переработки жидких радиоактивных отходов. | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Оператор спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование с профессиональной подготовкой не менее двух месяцев |
| Требования к опыту практической работы | 1 год по уровню квалификации 3 |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие медицинских противопоказаний (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. 15.05.2013 г.) Прохождение проверки знаний |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8159 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по переработке химического и нефтехимического сырья, не вошедшие в другие группы |
| ЕТКС №1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» | §263-267 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКСО | 140308 | Старший техник |
| ОКНПО | 35499 | Оператор технологических установок |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управление спецоборудованием по переработке жидких радиоактивных отходов. | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Прием и сдача смены в соответствии с инструкцией. |
|  | Обслуживание пульта управления и наблюдение за состоянием спецоборудования по цементированию жидких радиоактивных отходов. |
|  | Осмотр оборудования и систем, согласно инструкции. Выявление и устранение дефектов, не требующих привлечения ремонтного персонала. |
|  | Выполнение требований производственно-технической документации по эксплуатации оборудования. |
|  | Подготовка спецоборудования к вводу в работу. |
|  | Контроль параметров работы спецоборудования в различных режимах эксплуатации. |
|  | Вывод (ввод) оборудования в ремонт (из ремонта). |
|  | Работа с технической документацией. |
| Необходимые умения | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах. |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. |
|  | Проводить анализ работы оборудования. |
|  | Выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования. |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит и блокировок. |
|  | Выполнять профилактические осмотры оборудования согласно требованиям эксплутационных инструкций, положений по охране труда и радиационной безопасности. |
|  | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования. |
|  | Эксплуатационные инструкции контрольно-измерительного оборудования. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования. |
|  | Технологические регламенты, нормативные и методические документы по вопросам эксплуатации оборудования. |
|  | Расположение обслуживаемого оборудования. |
|  | Расположение органов управления технологическим оборудованием. |
|  | Основы радиационной безопасности. |
|  | Способы защиты от ионизирующих излучений. |
|  | Критерии разделения жидких радиоактивных отходов по категориям. |
|  | Правила транспортировки жидких радиоактивных отходов. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования. |
|  | Инструкции по охране труда. |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение пусков и остановов оборудования, выполнение технологических переключений в системах, входящих в зону обслуживания переработчика жидких радиоактивных отходов. | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Операции по пуску, остановки, изменения режимов работы оборудования, находящиеся в зоне обслуживания ПЖРО. |
|  | Подготовка оборудования к работе. |
|  | Обход и осмотр оборудования и коммуникаций согласно технологическому регламенту, проверка их состояния и условий работы. Принятие мер по устранению выявленных недостатков. |
|  | Анализ данных измерения технологических параметров и результатов проверок, опробований и испытаний оборудования. |
|  | Проверка работоспособности средств измерений, автоматических регуляторов и сигнализаций. |
|  | Подготовка оборудования к диагностике. |
|  | Операции ввода (вывода) оборудования в ремонт (из ремонта). |
|  | Ведение оперативных записей о состоянии оборудования, дефектах и замечаниях, выявленных во время обходов в соответствии с технологическим регламентом |
|  | Ведение записей в журнале ПЖРО о работе оборудования и производимых операциях в соответствии с технологическим регламентом. |
|  | Соблюдение требований, правил, норм, регламентов по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, закрепленного за ПЖРО. |
|  | Контроль за оборудованием и параметрами, характеризующими его работу, по приборам, расположенным в зоне обслуживания, не допуская их отклонений от допустимых значений. |
|  | Устранение нештатных ситуаций в работе оборудования. |
|  | Оформление отчетной оперативной документации. |
| Необходимые умения | Выполнять пуск и останов обслуживаемого спецоборудования. |
|  | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах. |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит и блокировок. |
|  | Анализировать данные измерения параметров и результатов проверок, опробований и испытаний оборудования. |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению. |
|  | Выполнять профилактические осмотры оборудования и арматуры согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений по охране труда и радиационной безопасности. |
|  | Выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования. |
|  | Устранять неисправности в работе закрепленного оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала. |
|  | Пользоваться средствами индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты. |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания ПЖРО. |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов, реализованных на спецоборудовании, находящемся в зоне обслуживания ПЖРО. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров спецоборудования. |
|  | Основы радиационной безопасности. |
|  | Защита от ионизирующих излучений. |
|  | Правила транспортировки жидких радиоактивных отходов. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования. |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции. |
|  | Инструкции по охране труда. |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализаций спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов. | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль параметров работы спецоборудования в различных режимах эксплуатации по показаниям приборов и сигнализаций. |
|  | Анализ данных измерений параметров и результатов проверок, опробований и испытаний спецоборудования. |
|  | Своевременное тестирование действий технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации. |
|  | Работа с технической документацией. |
|  | Обход и осмотр спецоборудования и коммуникаций согласно технологическому регламенту. |
|  | Обеспечение безаварийной работы оборудования, находящегося в зоне обслуживания ПЖРО, в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и правил безопасности. |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы спецоборудования и принимать меры к их устранению. |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. |
|  | Подготавливать оборудование к диагностике. |
|  | Выявлять неисправности в работе средств измерений, автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования. |
|  | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Использовать средства индивидуальной и групповой защиты. |
| Необходимые знания | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов, реализованных на спецоборудовании по переработке жидких радиоактивных отходов. |
|  | Эксплуатационные инструкции контрольно-измерительного оборудования. |
|  | Параметры работы обслуживаемого оборудования. |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров спецоборудования. |
|  | Расположение обслуживаемого оборудования. |
|  | Расположение органов управления технологическим оборудованием. |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции. |
|  | Защита от ионизирующих излучений. |
|  | Нормы радиационной безопасности. |
|  | Нормы и правила при обращении с жидкими радиоактивными отходами. |
|  | Правила пожарной безопасности. |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности ПЖРО. |
|  | Инструкции по охране труда. |
| Другие характеристики | - |
|  | - |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 4.1.Ответственная организация – разработчик Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) (наименование организации) Проректор НИЯУ МИФИ Е.Б. Весна (должность и ФИО руководителя) (подпись) 4.2.Наименования организаций – разработчиков 1 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 2 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 3 ОАО «ФЦ ЯРБ» 4 ОАО «ОДЦ УГР» 5 ФГУП «ГХК» 6 ФГУП «Радон» 7 ФГУП «РосРао» |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

4 Постановление РФ от 25.02.2000 г. № 163 (ред. от 20.06.2011 г.) «Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет».

5 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

6 Российская Федерация

7 Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 15.02.2006 г. №60 «Об утверждении документа «Организация  работы с персоналом на атомных станциях».

8 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

9 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

10 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

11 Переработчик жидких радиоактивных отходов.