ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Инженер по паспортизации радиоактивных отходов

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Паспортизация радиоактивных отходов (РАО) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АС и других объектов использования атомной энергии

Группа занятий:

| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 40.11. 53 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД 3) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение экспериментального и информационного обеспечения паспортизации РАО | 6 | Выполнение радиометрических и спектрометрических измерений и расчетов параметров РАО для их паспортизации | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение измерений параметров РАО по трудно детектируемым радионуклидам | А/02.6 |  |
|  |  |  | Обеспечение эксплуатации оборудования и настройка программного обеспечения по паспортизации РАО | А/03.6 |  |
|  |  |  | Ведение технической документации и баз данных по установленным формам отчетности | А/04.6 |  |
|  |  |  | Заполнение паспортов РАО | А/05.6 |  |
| B | Организация и контроль паспортизации РАО | 7 | Организация технологического процесса паспортизации РАО | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Внедрение новых методов измерения параметров РАО и освоение нового оборудования | B/02.7 |  |
|  |  |  | Контроль соблюдения методики измерения и обеспечение качества выполняемых работ | B/03.7 |  |
|  |  |  | Контроль ведения технической документации и заполнения паспортов | B/04.7 |  |
|  |  |  | Организация и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации используемого оборудования | B/05.7 |  |
|  |  |  | Организация материально-технического обеспечения | B/06.7 |  |
|  |  |  | Организация работы подчиненного персонала | B/07.7 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение измерений и информационного обеспечения паспортизации РАО | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер, старший инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Квалификация (степень) бакалавра или дипломированного специалиста |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Нет |

| Особые условия допуска к работе | Лица, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие предварительный (периодический) медицинский осмотр |
| --- | --- |

Дополнительные характеристики

|  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕТКС 5 или ЕКС 6 |  | Инженер |
|  |  | Инженер-лаборант |
| ОКСО 7, ОКНПО 8 или ОКСВНК 9 | 140307 | Радиационная безопасность человека и окружающей среды |
|  | 140404 | Атомные станции и установки |
|  | 140400 | Техническая физика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение радиометрических и спектрометрических измерений и расчетов параметров РАО для их паспортизации | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка, наладка и калибровка средств радиометрических и спектрометрических измерений. |
| --- | --- |
|  | Проведение измерений удельной активности гамма-излучающих нуклидов с применением радиометрических и спектрометрических средств |
|  | Проведение измерений для нестандартных партий и упаковок РАО |
|  | Применение программного обеспечения для анализа аппаратурных спектров |
|  | Выполнение отбора и измерения проб ЖРО |
|  | Оформление протоколов по результатам измерений |
|  | Диагностика и обслуживание оборудования |
| Необходимые умения | Обрабатывать результаты измерений |
|  | Идентифицировать радионуклиды по спектральным линиям и рассчитывать удельную активность образца |
|  | Применять рекомендуемые методики контроля РАО |
|  | Проводить работы по дезактивации оборудования |
|  | Использовать данные информационно- технических комплексов радиационного контроля |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов и оборудования |
|  | Сцинтилляционную спектрометрию, энергетическую калибровку сцинтилляционных спектрометров, измерение активности |
|  | Методы дозиметрии и защиты от излучений |
|  | Методы регистрации ионизирующих излучений и метрологическое обеспечение спектрометрических измерений |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Основные правила эксплуатации АС, правила по охране труда, пожарной и РБ |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Основные типы спектрометрической аппаратуры, применяемой для паспортизации РАО |
|  | Культура безопасности при обращении с РАО |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение измерений параметров РАО по сложно детектируемым радионуклидам | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка мощности дозы, объемной и удельной активности радионуклидов в упаковках РАО |
| --- | --- |
|  | Выполнение бесконтактных измерений для РАО, находящихся в хранилище ТРО |
|  | Выполнение измерения активности радионуклидов и необходимые работы по отбору и лабораторному анализу проб из каждой упаковки РАО |
|  | Расчет удельных активностей сложно детектируемых радионуклидов в РАО |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Правильно интерпретировать результаты измерений |
|  | Выполнять работы по отбору и радиохимическому анализу проб из каждой партии РАО |
|  | Применять рекомендуемые методики контроля РАО |
|  | Применять методы определения активности сложно детектируемых радионуклидов |
| Необходимые знания | Основы дозиметрии, радиометрии, методы регистрации ионизирующих излучений |
|  | Основы альфа, бета спектрометрии, измерения удельной активности бета и альфа-излучающих нуклидов, требующих специальной проб подготовки, методов и средств измерений. |
|  | Жидко сцинтилляционная спектрометрия. Особенности обработки сцинтилляционных спектров |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Нормы и правила при обращении с РАО |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Перечень отходов от эксплуатации технического оборудования и снятия АС с эксплуатации |
|  | Сцинтилляционная спектрометрия. Особенности калибровки сцинтилляционных спектрометров. Калибровка по энергии |
|  | Методики проведения радиохимического анализа |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации оборудования и настройка программного обеспечения по паспортизации РАО | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Организация поверки и градуировки приборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка, проверка и настройка технологического оборудования и приборов перед проведением работы по паспортизации |
|  | Проведение входного контроля материалов, оборудования и запасных частей |
|  | Устранение неисправностей в работе технологического оборудования |
|  | Систематический текущий контроль за объемами ЖРО в емкостях и уровнем содержания РВ в ЖРО |
|  | Проведение регламентных работ в соответствии с инструкциями |
|  | Ведение журналов учёта устранения дефектов оборудования |
| Необходимые умения | Проводить анализ работы оборудования и устранять неисправности |
|  | Настраивать и использовать спектрометрическое оборудование |
|  | Использовать экспрессные методы (неразрушающие измерения) для определения характеристик РАО типичного состава |
|  | Использовать вычислительную технику, современные информационные технологии и соответствующее программное обеспечение |
| Необходимые знания | Основные типы оборудования, применяемого для паспортизации РАО |
|  | Технические средства поверки |
|  | Способы расчета защиты от ионизирующих излучений |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения измерений |
|  | Нормы и правила по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технической документации и баз данных по установленным формам отчетности | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Проведение классификации РАО по радионуклидному составу, суммарной активности, удельной активности каждого радионуклида с оценкой массы РАО |
| --- | --- |
|  | Выполнение расчетно-теоретического и экспериментального исследования радионуклидного состава РАО АЭС для обоснования перечня подлежащих контролю радионуклидов |
|  | Пополнение базы данных по результатам паспортизации РАО |
|  | Анализ результатов измерения |
|  | Документирование результатов измерений. Формулировка отчётной документации |
| Необходимые умения | Применять компьютерные системы, программные продукты и сетевые информационные технологии |
|  | Вести архив, учетные и отчетные документы |
|  | Пользоваться современной оргтехникой |
|  | Использовать вычислительную технику для хранения базы данных по результатам паспортизации РАО |
|  | Классифицировать РАО |
| Необходимые знания | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Технология обращения с отходами и виды отходов |
|  | Организация современной системы электронного документооборота |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Нормы и правила по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Способы оформления документации на упаковки РАО, направляемые на хранение и захоронение |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Заполнение паспортов РАО | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Оформление паспортов в соответствии с критериями приемлемости (критерии качества РАО) на партию (упаковку) РАО |
| --- | --- |
|  | Приведение паспортов на РАО в соответствие требованиям нормативно-правовой базы |
|  | Внесение детектируемых значений в паспорт РАО. Определение легко детектируемых радионуклидов, гамма-излучателей высоких энергий и нетипичных сложно детектируемых радионуклидов |
|  | Ведение реестра РАО. Оформление отчётной документации |
| Необходимые умения | Классифицировать радионуклиды |
|  | Работать с технической и нормативной документацией |
|  | Использовать средства информационных технологий |
|  | Формировать отчеты по проведенным измерениям |
| Необходимые знания | Порядок регистрации, учета и контроля РВ и РАО. Требования к паспортизации РАО |
|  | Требования и организация единой автоматизированной системы учета, контроля и инвентаризации РВ |
|  | Перечень отходы от эксплуатации технического оборудования и снятия АС с эксплуатации |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Нормы и правила по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Критерии приемлемости РАО для захоронения и требования к промежуточному хранению РАО |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль паспортизации РАО | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Квалификация (степень) специалиста или магистра Повышение квалификации Профессиональная переподготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | 3 года в области деятельности по паспортизации РАО, по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом |
| Особые условия допуска к работе | Лица, не имеющих медицинских противопоказаний и прошедшие предварительный (периодический) медицинский осмотр4 |

Дополнительные характеристики

|  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ 2 | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕТКС 5 или ЕКС 6 |  | Инженер |
| ОКСО 7, ОКНПО 8 или ОКСВНК 8 | 140307 | Радиационная безопасность человека и окружающей среды |
|  | 140404 | Атомные станции и установки |
|  | 140400 | Техническая физика |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация технологического процесса паспортизации РАО | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Разработка производственно-технической документации и технологических схем выполнения бесконтактных измерений для типовых геометрий партий и упаковок РАО и РАО, находящихся в хранилище ТРО |
| --- | --- |
|  | Организация измерений для нестандартных партий и упаковок РАО |
|  | Организация технологии отбора и измерения проб ЖРО |
|  | Организация выполнения работ на установках по паспортизации РАО |
|  | Организация выдачи источников ионизирующего излучения персоналу для калибровки измерительных приборов |
|  | Организация оформления паспортов на упаковки (партии) РАО и заполнения электронных баз данных |
|  | Контроль соблюдения требований эксплуатационной и методической документации при выполнении технологического процесса паспортизации |
|  | Разработка норм расхода материалов |
|  | Организация работ по дезактивации оборудования |
| Необходимые умения | Планировать и контролировать работу по паспортизации РАО |
|  | Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующих правил, норм, организационной и руководящей документации |
|  | Определять способы измерений для типовых геометрий партий и упаковок РАО, а также РОА, находящихся в хранилище ТРО |
|  | Применять технологии отбора и измерения проб ЖРО |
|  | Оформлять паспорта на упаковки РАО |
|  | Оптимизировать технологические процессы паспортизации РАО |
| Необходимые знания | Федеральное законодательство в области использования атомной энергии, радиационной безопасности, технического регулирования и обеспечения единства измерений |
|  | Нормы и правила по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения измерений |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Методики радиационного контроля твёрдых и жидких РАО |
|  | Методики по отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб |
|  | Методики выполнения измерений для целей паспортизации |
|  | Методы дозиметрии и защиты от излучений |
|  | Методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Основные типы спектрометрической аппаратуры, применяемой для паспортизации РАО |
|  | Основы метрологии радиационных измерений |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Основные правила обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Внедрение новых методов измерения параметров РАО и освоение нового оборудования | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Планирование модернизации и технического оснащения |
| --- | --- |
|  | Формирование предложений по внедрению новых технологий паспортизации |
|  | Выполнение работ по внедрению и модернизации оборудования, методик, средств измерения |
|  | Организация и проведение экспериментальных работ по внедрению новых технологических режимов паспортизации |
|  | Организация оптимизаций технологических процессов паспортизации РАО |
|  | Разработка технических решений и технических заданий на вновь выполняемые операции |
| Необходимые умения | Оптимизировать технологические процессы паспортизации РАО |
|  | Планировать работу и контролировать выполнение плана |
|  | Формулировать предложения |
|  | Определять методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Применять методики выполнения измерений для целей паспортизации |
|  | Применять методы и способы реализации управленческих решений |
|  | Анализировать научно-техническую информацию |
| Необходимые знания | Методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Основные типы спектрометрической аппаратуры, применяемой для паспортизации РАО |
|  | Основы метрологии радиационных измерений |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Методики выполнения измерений для целей паспортизации |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области характеризации РАО |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Программа обеспечения качества |
|  | Методы и способы реализации управленческих решений |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения методики измерения и обеспечение качества выполняемых работ | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Анализ деятельности по технологии проведения паспортизации РАО |
| --- | --- |
|  | Разработка программ и процедур обеспечения качества |
|  | Контроль выполнения мероприятий согласно программам обеспечения качества |
|  | Организация независимого внутреннего контроля качества измерений |
|  | Контроль работ по аттестации оборудования |
|  | Принятие мер при нарушении критериев качества технологии паспортизации РАО |
| Необходимые умения | Анализировать технический процесс паспортизации |
|  | Анализировать научно-техническую информацию |
|  | Разрабатывать программы и процедуры обеспечения качества |
|  | Организовывать внутренний контроль |
|  | Определять нарушения технологии по паспортизации РАО |
| Необходимые знания | Нормы и правила по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения измерений |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Методики радиационного контроля твёрдых и жидких РАО |
|  | Методики по отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб |
|  | Методики выполнения измерений для целей паспортизации |
|  | Методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Основные типы спектрометрической аппаратуры, применяемой для паспортизации РАО |
|  | Основы метрологии радиационных измерений |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Методические рекомендации по разработке программ обеспечения качества |
|  | Методы и способы реализации управленческих решений |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль ведения технической документации и заполнения паспортов | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Контроль оформления паспортов на упаковку с радиоактивными отходами |
| --- | --- |
|  | Контроль ведения документации подчиненным персоналом |
|  | Контроль заполнения электронных баз данных |
|  | Оформление приемо-сдаточной документации |
|  | Составление отчетов по результатам деятельности |
| Необходимые умения | Оформлять паспорта |
|  | Контролировать деятельность подчиненного персонала |
|  | Оформлять приёмо-сдаточную документацию |
|  | Составлять отчёты |
|  | Вести администрирование баз данных |
|  | Подготавливать презентации |
| Необходимые знания | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Методики выполнения измерений |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Технологию управления электронными базами данных |
|  | Методы и способы реализации управленческих решений |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации используемого оборудования | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Организация эксплуатации оборудования паспортизации радиоактивных отходов |
| --- | --- |
|  | Поведение технического освидетельствования и поверки обслуживаемого оборудования |
|  | Организация и контроль испытания средств защиты, предохранительных приспособлений и устройств |
|  | Организация устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Организация устранения нештатных ситуаций в работе оборудования |
|  | Планирование вывода оборудования в ремонт |
|  | Организация опробования и ввода оборудования в работу после ремонта |
|  | Анализ причин нештатных ситуаций в работе оборудования |
|  | Контроль ведения журналов дефектов оборудования |
| Необходимые умения | Соблюдать принципы культуры безопасности |
|  | Проводить анализ работы оборудования |
|  | Планировать работу и контролировать выполнение плана |
|  | Организовывать техническое освидетельствование и поверку оборудования |
| Необходимые знания | Основные типы оборудования, применяемого для паспортизации РАО |
|  | Методы дозиметрии, радиометрии и спектрометрии ионизирующих излучений |
|  | Методики выполнения измерений |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Порядок устранения нештатных ситуаций |
|  | Порядок проведения входного контроля материалов, оборудования и запасных частей |
|  | Нормы и правила по охране труда |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация материально-технического обеспечения | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инвентаризации основных средств |
| --- | --- |
|  | Разработка норм расхода материалов |
|  | Составление заявок на материалы, запасные части, оборудование и инструмент |
|  | Формирование отчётных документов по списанию израсходованных материалов |
|  | Списание израсходованных материалов |
| Необходимые умения | Проводить инвентаризацию |
|  | Определять нормы расхода материалов |
|  | Формировать заявки |
|  | Планировать расход материалов |
| Необходимые знания | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Порядок проведения входного контроля материалов, оборудования и запасных частей |
|  | Основные типы оборудования, применяемого для паспортизации РАО |
|  | Методики выполнения измерений |
|  | Нормы расхода материалов |
|  | Организационная структура подразделения |
|  | Организационная структура предприятия |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненного персонала | Код | B/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Рег. номер проф. стандарта |

| Трудовые действия | Разработка должностных инструкций подчиненного персонала |
| --- | --- |
|  | Распределение обязанностей подчиненного персонала |
|  | Составление планов работы персонала |
|  | Проведение инструктажа персонала |
|  | Контроль приема-сдачи смены |
|  | Поведение аттестации рабочих мест |
|  | Проведение проверки знаний подчиненного персонала |
|  | Организация поддержания и повышения квалификации персонала |
|  | Организация аттестации персонала |
|  | Обеспечение выполнения мероприятий и действий, определённых планом мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии |
|  | Проведение тренировок по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной, радиационной, промышленной и технической безопасности |
|  | Разработка мероприятий по снижению дозовой нагрузки на персонал |
| Необходимые умения | Планировать работу и контролировать выполнение плана |
|  | Оценивать деятельность персонала |
|  | Мотивировать персонал |
|  | Распределять обязанности |
|  | Проводить инструктаж |
|  | Проводить аттестацию рабочих мест, аттестацию персонала |
|  | Действовать в случаях аварий и экстремальных природных ситуаций |
|  | Формировать культуру безопасности персонала |
|  | Оптимизировать деятельность подчиненного персонала подразделения |
| Необходимые знания | Организационная структура предприятия |
|  | Методы и способы оценки персонала |
|  | Методы и способы управления персоналом |
|  | Правила внутреннего распорядка |
|  | Правила проведения инструктажей |
|  | Порядок действий при нештатных ситуациях на атомных станциях |
|  | Нормы и правила по охране труда |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Основные правила обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами |
|  | Маршруты безопасного передвижения персонала по территории атомной станции |
|  | Стандарт предприятия по охране труда |
|  | Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве |
|  | Требования к паспортизации радиоактивных отходов |
|  | Основы дозиметрии и защиты от излучений |
|  | Методы спектрометрии ионизирующих излучений, включая спектрометрию с использованием жидких сцинтилляторов |
|  | Критерии классификации радиоактивных отходов |
|  | Методики выполнения измерений |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выполнение измерений |
| Другие характеристики | - |
|  | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |
| (наименование организации) |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Е.Б. Весна |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| 2 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| 3 | ОАО «ФЦ ЯРБ» |
| 4 | ОАО «ОДЦ УГР» |
| 5 | ФГУП «ГХК» |
| 6 | ФГУП «Радон» |
| 7 | ФГУП «РосРао» |

# Endnotes

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

6 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

7 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

8 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

9 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

6 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

7 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

8 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.