ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Специалист в области теплоэнергетики. Реакторное отделение

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Инженерное обеспечение работы оборудования и систем реакторного отделения атомной электростанции АЭС для выработки тепловой и электрической энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Выработка тепловой и электрической энергии при безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, систем реакторного отделения АЭС |
| Группа занятий: |
| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики | - | - |

| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.10.13 | Производство энергии атомными электростанциями |
| 40.10.43 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |
| 40.30.12 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| Код | Наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | 6 | Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, основных фондов реакторного отделения | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Управление ресурсами оборудования реакторного отделения | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение документооборота, производственно-технической документации реакторного отделения | А/03.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ технического состояния реакторного оборудования, технологических систем и трубопроводов | А/04.6 | 6 |
|  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций в рамках противоаварийных регламентов | А/05.6 | 6 |
| В | Обеспечение безопасной эксплуатации оборудова-ния и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | 7 | Обеспечение взаимодействия в процессе инженерно-технической поддержки при эксплуатации реакторного оборудования, технологических систем, основных фондов | В/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ с подчинённым персоналом в реакторном отделении | В/02.7 | 7 |
| C | Контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | 7 | Организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | С/01.7 | 7 |
|  |  |  | Координация и контроль деятельности подчинённого персонала реакторного отделения | С/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер реакторного цеха (отделения) Инженер 2 категории реакторного цеха Инженер 1 категории реакторного цеха Инженер по организации эксплуатации и ремонту (ИОЭР) Инженер по эксплуатации оборудования Сменный инженер (по эксплуатации тепломеханического оборудования) Инженер по техническому надзору Инженер по техническому надзору I категории Инженер по техническому надзору II категории Инженер по ремонту Инженер – технолог (по ремонту) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
|  | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
|  | - | Инженер по техническому надзору |
| ОКСО | 140000 | Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника |
|  | 140200 | Электроэнергетика |
|  | 140300 | Ядерная физика и технологии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, основных фондов реакторного отделения | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования |
| --- | --- |
|  | Ведение журнала технического осмотра территории, подачи заявок на ремонт помещений |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Обеспечение поддержания противопожарного режима в помещениях, чистоты на рабочих местах |
|  | Организация эксплуатации бытовой, компьютерной техники на рабочих местах |
|  | Контроль подачи заявок на ремонт помещений |
|  | Проведение регистрации и технического освидетельствования оборудования и трубопроводов |
|  | Анализ сроков при составлении графиков регистрации и технического освидетельствования, периодических осмотров оборудования и трубопроводов |
|  | Ведение учёта аварий и отказов в работе оборудования в соответствии с действующими инструкциями, режимными картами |
|  | Участие в режимных и пусконаладочных испытаниях |
| Необходимые умения | Анализировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности оборудования и условий его безопасной эксплуатации |
|  | Заполнять бланки, формуляры заявок на ремонт помещений |
|  | Применять навыки взаимодействия с органами федеральных надзорных служб |
|  | Применять в работе современные информационные и информатизационные решения |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
|  | Применять лицензии, выданные органами исполнительной власти РФ в части обеспечения пожарной безопасности |
|  | Соблюдать санитарные правила и нормативы |
|  | Контролировать графики участия персонала в противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Применять требования экологической безопасности в эксплуатационной деятельности |
| Необходимые знания | Основы делопроизводства |
|  | Информационные технологии и программное обеспечение |
|  | Правила федеральных надзорных служб в рамках трудовой функции |
|  | Расположение зданий, сооружений, помещений и производственных территорий цеха |
|  | Основные приёмы обеспечения безотказности функционирования бытовой, компьютерной техники на рабочих местах |
|  | Порядок оформления материальной ответственности |
|  | Порядок работы с предписаниями федеральных надзорных органов |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Основы ядерной физики и термодинамики |
|  | Основы электротехники, механики, гидравлики, водоподготовки |
|  | Методические и нормативные материалы по эксплуатации реакторного оборудования и коммуникаций |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технологию производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главную электрическую схему атомной станции, электрическую схему питания собственных нужд блока |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции реакторного отделения |
|  | Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление ресурсами оборудования реакторного отделения | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение заполнения и поддержания в актуальном состоянии баз данных по оборудованию цеха |
| --- | --- |
|  | Ведение документации по учёту циклов нагружения и наработки оборудования |
|  | Ведение регистров оборудования реакторного отделения |
|  | Обеспечение заполнения баз данных по эксплуатационному контролю металлов и сварных соединений |
|  | Обеспечение по запросу руководства необходимой информации, содержащейся в корпоративной информационной системе (КИС) и системах по контролю, организации, планированию и управлению ресурсом оборудования |
|  | Обеспечение подготовки паспортов оборудования и трубопроводов реакторного отделения, рабочих программ по освидетельствованию оборудования и трубопроводов |
|  | Участие в проведении регистрации и техническом освидетельство-вании оборудования и трубопроводов |
|  | Применение виброакустических, ультразвуковых и других диагностических методик для определения ресурса оборудования |
|  | Выполнение инженерных расчётов и аттестационных оценок оборудования |
| Необходимые умения | Анализировать ведомости дефектов и планирования объемов работ по оборудованию и трубопроводам на периоды текущего или капитального ремонтов |
|  | Определять полноту и правильность отчетных данных по капитальному ремонту |
|  | Анализировать качество пусконаладочных работ оборудования |
|  | Разрабатывать (корректировать) программы по эксплуатационному контролю металла оборудования и трубопроводов |
|  | Проводить оформление актов на ремонт оборудования и трубопроводов |
|  | Проводить регистрацию и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать сроки для составления графиков регистрации и технического освидетельствования, периодических осмотров оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать аварии и отказы в работе оборудования в соответствии с действующими инструкциями, режимными картами |
|  | Проводить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации персонала |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации турбинного оборудования |
| Необходимые знания | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Правила федеральных надзорных служб в рамках трудовой функции |
|  | Реакторное оборудование, блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование реакторного отделения |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта и формуляры на трубопроводы и оборудование технологических систем |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Методические и нормативные материалы по эксплуатации оборудования реакторного отделенияи коммуникаций |
|  | Технологию производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главную электрическую схему атомной станции, электрическую схему питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение документооборота, производственно-технической документации реакторного отделения | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сохранности, полноты и правильности ведения записей в паспортах объектов, подведомственных надзорным органам |
| --- | --- |
|  | Обеспечение оформления документации для технического освидетельствования объектов, подведомственных надзорным органам |
|  | Участие в разработке перечней объемов работ и графиков на капитальные и текущие ремонты оборудования и трубопроводов цеха |
|  | Выполнение приемки и обеспечение хранения отчетной документации на ремонт оборудования и трубопроводов |
|  | Осуществление записей о произведенных ремонтах, реконструкциях, модернизациях в паспорта оборудования и трубопроводов |
|  | Участие в составлении, согласовании годовых и текущих заявок на оборудование, материалы и инструмент |
|  | Изучение комплектов технологической документации на средний и капитальный ремонты |
|  | Выполнение оформления и подготовки документации для составления сводных отчётов по модернизации, реконструкции и ремонту оборудования и трубопроводов реакторного отделения |
| Необходимые умения | Составлять отчёты, сводную документацию |
|  | Документировать замечания и изменения в производственно - технологической документации |
|  | Оформлять результаты контроля на предмет состава и правильности ведения оперативно-технической документации |
|  | Производить оценку деятельности и мотивацию действий персонала |
|  | Контролировать графики текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования и трубопроводов |
|  | Анализировать записи о произведенных ремонтах, реконструкциях, модернизациях в паспорта оборудования и трубопроводов |
|  | Проводить работы с информацией на различных видах носителей |
|  | Применять и учитывать отчётную документацию при ремонте оборудования и трубопроводов |
|  | Применять в работе современные информационные и информатизационные решения |
|  | Применять эффективные методы планирования рабочего времени |
| Необходимые знания | Принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности теплотехнических систем и оборудования |
|  | Информационные технологии |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Расположение оборудования и трубопроводов, рабочих мест |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции реакторного отделения |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Анализ технического состояния реакторного оборудования, технологических систем и трубопроводов | Код | А/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение обходов оборудования и рабочих мест согласно утверждённому графику, обращая внимание на: правильность ведения эксплуатационных режимов, состояние оборудования, технологических систем на предмет появления дефектов |
| --- | --- |
|  | Систематический контроль поддержания работоспособности оборудования систем нормальной эксплуатации |
|  | Организация контроля подготовки оборудования систем нормальной эксплуатации нести электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским заданием |
|  | Обеспечение своевременного устранения выявленных дефектов оборудования ремонтным персоналом |
|  | Выявление отклонений от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах, касающихся обслуживания оборудования |
|  | Выполнение доклада вышестоящему руководству о неисправностях оборудования, о возгораниях, несчастных случаях, происшедших в цеховых помещениях, о замечаниях со стороны надзорных органов |
|  | Участие в определении объёмов подготовительных и ремонтных работ по цеховому оборудованию при проведении плановых ремонтов |
|  | Обеспечение и проверка безопасности условий производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям |
|  | Участие в контроле работ на чистоту на вскрытом оборудовании |
|  | Проверка результатов дефектации после разборки оборудования |
|  | Участие в контроле выполнения объемов, сроков и качества технического обслуживания и ремонтов оборудования |
|  | Участие в режимных и пусконаладочных испытаниях |
|  | Составление графиков работ ремонтного персонала по указанию вышестоящего руководства |
|  | Выполнение приёмки оборудования из ремонтов |
| Необходимые умения | Осуществлять обходы оборудования и рабочих мест в соответствии с графиками |
|  | Анализировать техническое состояние оборудования и технологических систем |
|  | Определять готовность оборудования систем нормальной эксплуатации |
|  | Определять степень влияния выявленных дефектов на техническое состояние оборудования |
|  | Анализировать отклонения от графиков выполнения технических мероприятий, указанных в эксплуатационных и противоаварийных циркулярах |
|  | Определять объём подготовительных и ремонтных работ |
|  | Применять приёмы качественной подготовки к проведению ремонтов тепломеханического оборудования |
|  | Анализировать выполнение объемов, сроков и качества технического обслуживания и ремонтов цехового оборудования |
|  | Использовать результаты дефектаций оборудования для систематизации дефектов и неисправностей |
|  | Соблюдать регламенты режимных испытаний и пусконаладочных работ |
|  | Осуществлять приёмку оборудования из ремонтов |
|  | Применять информационные технологии и средства связи |
|  | Применять лицензии, выданные органами исполнительной власти РФ в части производства ремонтных работ |
|  | Применять меры для обеспечения сохранности оборудования и условий его безопасной эксплуатации |
| Необходимые знания | Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС |
|  | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, закреплённых за цехом |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования, устройство и порядок его работы, паспортные данные и пределы безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Требования, предъявляемые к теплоносителю и способы поддержания параметров водно-химического режима |
|  | Нормы качества пара, конденсата, турбинного масла, огнестойкой жидкости |
|  | Применяемые в конструкциях материалы и их эксплуатационные свойства |
|  | Методические и нормативные материалы по эксплуатации оборудования реакторного отделения и коммуникаций |
|  | Технические условия, стандарты по монтажу, ремонту, наладке, испытаниям турбинного оборудования |
|  | Методы анализа технического состояния турбинного оборудования |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования |
|  | Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные положения и правила культуры безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций в рамках противоаварийных регламентов | Код | А/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оперативное информирование вышестоящего руководства об аварийной ситуации, при её обнаружении в реакторном отделении или на АЭС |
| --- | --- |
|  | Определение причины аварийной ситуации по показаниям приборов, работе устройств сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | После объявления на АЭС состояния об аварийной готовности: - - рапорт начальнику цеха (или его заместителю) о месте своего нахождения; - выполнение индивидуальных защитных мероприятий; - - выполнение распоряжений начальника цеха (или лица, его замещающего) и указаний штаба ГО |
|  | Выполнение распоряжений по локализации последствий нарушений нормального режима работы реакторного отделения |
|  | Участие в расследовании причин аварий, отказов, нарушений, произошедших в зоне ответственности инженера |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Повышать квалификацию по трудовой функции |
|  | Принимать меры на участие персонала в противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Контролировать графики участия персонала в обучении и тренировках по ГО и чрезвычайным ситуациям |
|  | Действовать в условиях возникновения пожара |
|  | Действовать при возникновении радиационной аварийной ситуации |
|  | Действовать в условиях возникновения химической аварии |
|  | Действовать в, экстремальных природных и других внешних воздействий в соответствии с инструкциями и положениями, действующими на АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Необходимые знания | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Режимы эксплуатации блока АС: режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Методические и нормативные материалы по эксплуатации оборудования реакторного отделения и коммуникаций |
|  | Физическая защита ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов |
|  | Правила федеральных надзорных служб в рамках трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | Код | В | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер реакторного отделения Ведущий инженер (ВИ) Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту (ВИЭРО) Старший инженер по организации эксплуатации и ремонту (СИЭРО) Ведущий инженер по техническому надзору (ВИ ТН) Ведущий инженер по ремонту (ВИР) реакторного цеха (отделения) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование по направлениям подготовки: |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на АЭС по виду профессиональной деятельности не менее трёх лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
|  | - | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
|  | - | Инженер по техническому надзору |
| ОКСО | 140000 | Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника |
|  | 140200 | Электроэнергетика |
|  | 140300 | Ядерная физика и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение взаимодействия в процессе инженерно-технической поддержки при эксплуатации реакторного оборудования, технологических систем, основных фондов | Код | В/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер ПС |

| Трудовые действия | Осуществление периодических обходов и осмотров оборудования и рабочих мест и обращение внимания на: - состояние реакторного оборудования, трубопроводов; - ведение персоналом технологического режима в строгом соответствии с регламентом, производственными инструкциями, графиками; - правильность ведения персоналом оперативной документации; - состояние производственно - технической документации на рабочих местах персонала; - соблюдение персоналом порядка приёма - сдачи смены, состояние трудовой и производственной дисциплины; - условия труда и порядок в помещениях и на рабочих местах; - соблюдение персоналом порядка осуществления самоохраны категорированных и режимных помещений |
| --- | --- |
|  | Выполнение оперативных переключений на оборудовании, устройствах технологических систем реакторного отделения |
|  | Производить ввод в работу и вывод в ремонт технологического оборудования после ремонта, непланового останова или останова в резерв |
|  | Оформление заявок оперативному персоналу на выполнение работ на технологическом оборудовании цехов и служб АЭС, установленном в системах реакторного отделения |
|  | Обеспечение поддержания резервных агрегатов в исправности и постоянной готовности к пуску |
|  | Обеспечение входного контроля оборудования, трубопроводов, арматуры, запчастей, приборов, материалов, полуфабрикатов |
|  | Осуществление обмена информацией (с разрешения вышестоящего руководства) через сетевые коммуникации с другими подразделени-ями АЭС в соответствии с установленным разграничением прав доступа |
| Необходимые умения | Анализировать состояние оборудования, трубопроводов при обходах |
|  | Определять соответствие ведения персоналом технологических режимов производственным инструкциям |
|  | Анализировать приёмо-сдачи смен, состояние трудовой и производственной дисциплины |
|  | Оформлять заявки оперативному персоналу на проведение работ |
|  | Принимать меры к устранению обнаруженных дефектов на обслуживаемом оборудовании |
|  | Анализировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Анализировать выполнение обслуживающим персоналом технологических указаний |
|  | Применять меры устранения выявленных нарушений подчинённым персоналом при эксплуатационном обслуживании реакторного оборудования |
|  | Анализировать и использовать в работе результаты прохождения подчинённым персоналом медосмотров, инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда. |
|  | Проводить оценку деятельности персонала |
|  | Применять современные информационные технологии |
| Необходимые знания | Расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Реакторное оборудование, блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование реакторного отделения |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта и формуляры на трубопроводы и оборудование технологических систем |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технологию производства электрической и тепловой энергии на АС, главную электрическую схему атомной станции, электрическую схему питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ с подчинённым персоналом в реакторном отделении | Код | В/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер ПС |

| Трудовые действия | Руководство подчинённым персоналом реакторного отделения |
| --- | --- |
|  | Контроль за дисциплиной труда подчинённого персонала |
|  | Контроль и обеспечение ведения оперативных переговоров подчинённым персоналом |
|  | Выполнение расстановки и проведение инструктажей подчинённому персоналу |
|  | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в отношении подчинённых работников |
|  | Участие в работе комиссий по проверке знаний подчинённого персонала |
|  | Выдача производственных заданий и координация работ |
|  | Выполнение оценки деятельности подчинённого персонала |
|  | Обеспечение выполнения подчинённым персоналом заданий по объемам, качеству, срокам |
|  | Планирование рабочего времени, выявление и разрешение проблемных ситуаций, оптимизация расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Стимулирование достижения результатов подчинённым персоналом. |
| Необходимые умения | Анализировать дисциплину труда подчинённого персонала |
|  | Контролировать дисциплину труда подчинённого персонала |
|  | Мотивировать подчинённых на выполнение заданий по объемам, качеству, срокам |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Проводить краткую и понятную для персонала расстановку по рабочим местам |
|  | Координировать выполнение работы по производственным заданиям |
|  | Использовать права и полномочия для стимулирования персонала |
| Необходимые знания | Организация работы с персоналом |
|  | Основы конфликтологии и психологии |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Система менеджмента качества ТО в составе атомной станции |
|  | Современные средства связи и обмена информацией |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие методические и нормативные документы по организации работы с персоналом |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Заместитель начальника реакторного цеха по эксплуатации (ЗНРЦ-Э) Заместитель начальника реакторного цеха по ремонту (ЗНРЦ-Р) Начальник смены реакторного цеха (НСРЦ) Начальник смены реакторного отделения (НСРО) Начальник смены цеха Старший начальник смены реакторного цеха Начальник участка реакторного цеха |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование по направлениям подготовки: |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на АЭС по виду профессиональной деятельности не менее пяти лет на должностях с возрастающей ответственностью |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работ. |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Начальник реакторного цеха (отделения) |
| ОКСО | 140000 | Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника |
|  | 140200 | Электроэнергетика |
|  | 140300 | Ядерная физика и технологии |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, основных фондов реакторного отделения | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и руководство работами по переключениям технологи-ческих систем на различных режимах работы реакторных установок |
| --- | --- |
|  | Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования по расписанию |
|  | Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту по техническому состоянию |
|  | Организация типовых форм и контроль документооборота в реакторном отделении |
|  | Обеспечение оперативных и качественных расследований в нарушений в работе оборудования, выявление причин, вызвавшие их и разработка корректирующих мероприятий по их устранению |
|  | Организация и координация работ по непрерывному мониторингу состояния оборудования и трубопроводов |
|  | Составление графиков регистрации и организация технического освидетельствования и периодических осмотров оборудования и трубопроводов и обеспечение их выполнения |
|  | Контроль качества предоставляемой отчетной документации по эксплуатационному контролю и ремонту на оборудовании, трубопроводах, основных фондах |
| Необходимые умения | Анализировать ведомости дефектов и планирования объемов работ по оборудованию и трубопроводам на периоды текущего или капитального ремонтов |
|  | Принимать к рассмотрению результаты входного контроля оборудования, трубопроводов, запчастей, приборов, материалов, полуфабрикатов |
|  | Анализировать отказы и нарушения в работе оборудования и трубопроводов |
|  | Применять приёмы эффективного планирования рабочего времени лично и подчинённого оперативного персонала |
|  | Рационально расходовать лично и подчинённым персоналом запчастей, материалов, топлива, энергии |
|  | Проводить инспекционные проверки состояния рабочих мест, оборудования, эксплуатационной документации персонала |
|  | Применять в работе передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации реакторного оборудования |
|  | Организовывать подготовку рабочих программ по освидетельствованию оборудования и трубопроводов |
|  | Проводить регистрацию и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов |
|  | Применять современные информационные технологии |
| Необходимые знания | Территориальное расположение оборудования, зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации |
|  | Правила федеральных надзорных органов в рамках трудовой функции |
|  | Реакторное оборудование, блокировочное, сигнальное, контрольно-измерительное оборудование, энергооборудование реакторного отделения |
|  | Инструкции, технологические схемы, чертежи, описания, паспорта и формуляры на трубопроводы и оборудование технологических систем |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Технологию производства электрической и тепловой энергии на АЭС, главную электрическую схему атомной станции, электрическую схему питания собственных нужд блока |
|  | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем цеха, руководящие документы по проведению ремонта и технического обслуживания оборудования |
|  | Правила пожарной и радиационной безопасности АЭС |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Координация и контроль деятельности подчинённого персонала реакторного отделения | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация действий и трудовых взаимоотношений персонала реакторного отделения с персоналом других подразделений АС |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения подчинённым персоналом регламента без-опасной эксплуатации реакторного оборудования и трубопроводов |
|  | Контроль и координация работ по техническому обслуживанию оборудования и трубопроводов, выполняемых ремонтным персоналом |
|  | Планирование и контроль расстановки подчинённого персонала и проведение инструктажей |
|  | Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в отношении подчинённых работников |
|  | Контроль знаний подчинённого персонала в составе комиссий |
|  | Планирование производственных заданий и координация работ |
|  | Планирование и координация ведения оперативно- и нормативно-технической документации подчинённым персоналом |
|  | Обеспечение выполнения подчинённым персоналом заданий по объемам, качеству, срокам |
|  | Планирование рабочего времени, выявление и разрешение проблемных ситуаций, оптимизация расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Мотивация и стимулирование достижения результатов подчинённым персоналом. |
| Необходимые умения | Контролировать дисциплину труда подчинённого персонала |
|  | Настроить подчинённых на выполнение заданий по объемам, качеству, срокам |
|  | Применять методы оптимизации планирования рабочего времени, расхода материалов, энергии и топлива |
|  | Проводить краткую и понятную для персонала расстановку по рабочим местам |
|  | Координировать выполнение работы по производственным заданиям |
|  | Использовать права и полномочия для стимулирования персонала |
| Необходимые знания | Формы и методы организации работы с персоналом |
|  | Основы организации производства, труда и управления |
|  | Система менеджмента качества ТО в составе атомной станции |
|  | Современные средства связи и обмена информацией |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы в рамках трудовой функции |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик:

| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) - 115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, 31 |
| --- |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Елена Борисовна Весна |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков:

| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| 3 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», Тверская область, город Удомля |
| 4 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», город Волгодонск |
| 5 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», город Санкт-Петербург |
| 6 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Свердловская область, город Заречный |
| 7 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Саратовская область, Балаковский район |
| 8 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», город Десногорск |

# Endnotes

Общий классификатор занятий

Общий классификатор вида экономической деятельности

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Постановление Правительства РФ от 1 марта 1997 г. N 233 «Наличие допуска к работам с источниками ионизирующих излучений в соответствии с ОСПОРБ – 99/2010»

Общий классификатор занятий

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию