ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Инженер в области организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных

объектах

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Строительство, реконструкция и демонтаж радиационно-опасных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение качественного выполнения работ по строительству, реконструкции и демонтажу радиационно-опасных объектов |
| Группа занятий: |
| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 45.21.52 | Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Инженерное обеспечение организации строительства и осуществление строительного контроля, реконструкции и демонтажа | 6 | Ведение подготовки производства | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка, сопровождение и контроль документации | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение работ по организации строительства | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение строительного контроля, реконструкции и демонтажа | A/04.6 | 6 |
| В | Обеспечение организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа | 6 | Организация подготовки производства | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация разработки документации | В/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа | В/03.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ и планирование работы подразделения | В/04.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и контроль работы подчиненного персонала | В/05.6 | 6 |
| С | Руководство организацией строительства и осуществлением строительного контроля, реконструкции и демонтажа | 7 | Руководство подготовкой производства | С/01.7 | 7 |
|  |  |  | Координация деятельности подрядных строительных организаций | С/02.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделений | С/03.7 | 7 |
|  |  |  | Ресурсное обеспечение производственно-хозяйственной деятельности подразделений | С/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и контроль работы подчиненного персонала | С/05.7 | 7 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Инженерное обеспечение организации строительства и осуществление строительного контроля, реконструкции и демонтажа | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавр, специалист) |
| Требования к опыту практической работы | Нет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС6 Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» |  | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Инженер по проектно-сметной работе Инженер по техническому надзору Инженер по авторскому надзору Инженер лаборатории Мастер строительных и монтажных работ |
| ОКСО7 | 270100 | Строительство |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ведение подготовки производства | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Работа с проектными и подрядными строительными организациями с целью решения технических вопросов, в пределах своей компетенции |
|  | Рассмотрение архитектурно-строительной части поступающей проектно-сметной документации по капитальному строительству реконструкции и демонтажу |
|  | Обеспечение наличия комплексной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и демонтаж объектов и передачи ее по назначению для выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Составление планов и графиков строительства, реконструкции и демонтажа радиационно-опасных объектов |
|  | Проведение входного контроля |
|  | Приемка материалов и оборудования, рассмотрение и согласование проектных заданий на строительство, реконструкцию и демонтаж объектов организации |
|  | Подготовка необходимых справочных материалов |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать проектно-сметную документацию |
|  | Осуществлять планирование производственной деятельности |
|  | Использовать нормативную документацию по подготовке производства |
|  | Составлять заявки на материально-техническое обеспечение |
|  | Подбирать материалы и оборудование |
|  | Соблюдать требования техники безопасности при выполнении порученных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в производственных условиях |
|  | Выявлять причины неисправностей и отказов в работе оборудования |
|  | Определять соответствие материалов, оборудования, инструментов, приспособлений отраслевым требованиям |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Разработка, сопровождение и контроль документации | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Прием проектной документации и рассмотрение ее с подрядными строительными организациями |
|  | Проверка правильности составления сметной документации проектными организациями, соответствие ее действующим нормативным документам |
|  | Подготовка к согласованию с проектной организацией проектно-сметной документации |
|  | Внесение в проектно-сметную документацию изменений, вызванных замечаниями экспертизы и подрядчика, введением новых нормативов, цен, каталогов, сборников |
|  | Предоставление документов для списания затрат на проектирование объектов, законченных строительством |
|  | Составление отчета о выполнении плана проектно-изыскательских работ |
|  | Подготовка справок по проектно-сметной документации, обеспечение их архивного хранения |
|  | Проверка исполнительной документации на соответствие проекту и технологии работ, комплектация и передача ее в архив |
|  | Ведение информационной системы исполнительной документации по всем выполненным работам и электронного архива |
|  | Сдача исполнительной документации заказчику |
|  | Учет аварий и отказов в работе оборудования |
|  | Составление установленной отчетности и обеспечение ее своевременного представления |
| Необходимые умения | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать проектную документацию |
|  | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать сметную документацию |
|  | Анализировать новые нормы, нормативы, цены, каталоги, сборники |
|  | Составлять заявки на материально-техническое обеспечение |
|  | Оформлять оперативную документацию |
|  | Соблюдать требования техники безопасности при выполнении порученных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в производственных условиях |
|  | Анализировать и систематизировать документацию, представлять ее в электронном виде |
|  | Анализировать пригодность оборудования к выполнению производственных заданий |
|  | Применять прикладное программное обеспечение |
|  | Соблюдать регламенты прохождения и учета технической документации |
|  | Определять соответствие материалов, оборудования, инструментов, приспособлений отраслевым требованиям |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение работ по организации строительства | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Работа с проектными и подрядными строительными организациями с целью решения технических вопросов, в пределах своей компетенции |
|  | Разработка технических решений, технических заданий, графиков, отчетов по направлению деятельности |
|  | Оформление актов приемочной комиссии по приемке законченных строительством, реконструкцией или демонтажем объектов в эксплуатацию и передача их с документацией в подразделения организации в установленном порядку |
|  | Составление заявок на оборудование, материалы и инструмент |
|  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний оборудования на заводах-изготовителях |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Использовать технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с проектами производства работ |
|  | Работать с проектной документацией и читать строительные чертежи |
|  | Применять необходимые нормативные, справочные материалы и инструкции |
|  | Использовать имеющуюся базу данных по расходу строительных и вспомогательных материалов для определения лимитов |
|  | Оценивать эффективность использования строительных и вспомогательных материалов и оборудования при производстве строительно-монтажных работ |
|  | Производить сравнение предложений по оборудованию, материалам и инструменту |
|  | Осуществлять обработку информации, в соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Определять потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.4 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение строительного контроля, реконструкции и демонтажа | Код | А/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль за своевременным выполнением работ, предусмотренных сетевым графиком |
|  | Надзор за техническим состоянием радиационно-опасных объектов, выполнением персоналом строительных норм и правил |
|  | Осуществление технического надзора архитектурно-строительной части |
|  | Контроль соблюдения технологических и других производственных процессов, проектов производства и организации работ, правил эксплуатации машин, механизмов, оборудования, устройств, приборов, технических приспособлений и средств |
|  | Анализ несоответствий при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Работа в комиссии по приемке вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений |
|  | Приемка скрытых и отдельных видов работ с подписанием актов |
|  | Проверка качества применяемых строительных материалов, изделий, деталей, конструкций, правильности их хранения и складирования на строительной площадке |
|  | Приемка, проверка качества и подтверждение объемов выполненных строительно-монтажных работ |
|  | Контроль правильности ведения персоналом строительно-монтажных работ в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль своевременного исполнения указаний технического надзора проектных организаций, органов государственного надзора, ведомственного надзора по вопросам качества производства строительно-монтажных работ, устранения дефектов, выявленных в процессе строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Выборочный инспекционный контроль производственного процесса, производства строительно-монтажных работ на всех стадиях и соблюдение требований документов системы менеджмента |
|  | Работа в комиссии по расследованию аварий, отказов и производственного травматизма, своевременное оформление результатов расследования |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Разрабатывать сетевые графики |
|  | Работать с проектной документацией и читать строительные чертежи |
|  | Применять необходимые нормативные, справочные материалы и инструкции |
|  | Взаимодействовать с другими специалистами строительной организации |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник отдела |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавр, специалист) |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе4 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС6 Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» |  | Начальник отдела подготовки производства Начальник отдела (бюро) технического контроля Начальник проектно-сметного отдела (бюро, группы) Начальник отдела надзора за зданиями, сооружениями и пожарной безопасности |
| ОКСО7 | 270100 | Строительство |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация подготовки производства | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение рационального использования всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении отдела, эксплуатации закрепленного оборудования в соответствии с правилами и инструкциями по его использованию |
|  | Проведение работы по анализу действующей системы подготовки производства и разработка мероприятий по повышению качества сетевого планирования и сокращения сроков подготовки производства |
|  | Обеспечение проверки поступающих материальных ресурсов, подготовка заключений о соответствии их качества стандартам и техническим условиям |
|  | Контроль правильности хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий |
|  | Осуществление оперативного контроля за своевременным обеспечением производства материалами, покупными комплектующими изделиями |
|  | Обеспечение входного контроля |
|  | Организация внедрения новой техники и прогрессивных технологий |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать проектно-сметную документацию |
|  | Осуществлять планирование производственной деятельности |
|  | Использовать нормативную документацию по подготовке производства |
|  | Составлять заявки на материально-техническое обеспечение |
|  | Подбирать материалы и оборудование |
|  | Соблюдать требования техники безопасности при выполнении порученных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в производственных условиях |
|  | Выявлять причины неисправностей и отказов в работе оборудования |
|  | Определять соответствие материалов, оборудования, инструментов, приспособлений отраслевым требованиям |
|  | Разрабатывать графики работы персонала подготовки производства |
|  | Распределять работы и определять уровни ответственности персонала подготовки производства |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом подготовки производства |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Организация разработки документации | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка проектов, директивных и методических документов по направлению деятельности отдела |
|  | Обеспечение разработки производственных планов |
|  | Обеспечение своевременной разработки сетевых графиков по подготовке производства, их согласование с заинтересованными подразделениями организации и корректировки в соответствии с принятыми решениями |
|  | Организация разработки стандартов и нормативов, показателей, регламентирующих качество выполнения работ, наиболее совершенных методов контроля |
|  | Организация ведения учета показателей по направлению деятельности |
|  | Контроль работы по разработке и своевременному пересмотру эксплуатационной документации |
|  | Осуществление оперативного контроля за своевременным обеспечением производства технической документацией |
|  | Подготовка отчетных материалов |
|  | Обеспечение подразделений научно-технической информацией, нормативными и руководящими документами, необходимой технической документацией |
| Необходимые умения | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать проектную и сметную документацию |
|  | Анализировать новые нормы, нормативы, цены, каталоги, сборники |
|  | Разрабатывать и анализировать сетевые графики |
|  | Анализировать материально-техническое обеспечение |
|  | Применять прикладное программное обеспечение |
|  | Соблюдать регламенты прохождения и учета технической документации |
|  | Анализировать и систематизировать документацию по направлению деятельности отдела |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация работ по контролю качества строительной продукции, выполнения работ в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, утвержденными технической документацией, условиями поставок и договоров |
|  | Обеспечение производства качественной и конкурентоспособной продукции |
|  | Операционный контроль на всех стадиях строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Организация систематического контроля за своевременным выполнением работ, предусмотренных сетевым графиком |
|  | Контроль качества и комплектности завершенных работ |
|  | Организация контроля своевременного исполнения указаний технического надзора проектных организаций, органов государственного надзора, ведомственного надзора по вопросам качества выпускаемой продукции и производства строительно-монтажных работ по устранению дефектов, выявленных в процессе строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Организация разработки мероприятий по повышению качества работ, обеспечению их соответствия современному уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка, экспортным требованиям |
| Необходимые умения | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать документацию по организации строительства и осуществления строительного контроля, реконструкции и демонтажа |
|  | Анализировать материально-техническое обеспечение строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать и систематизировать документацию по направлению деятельности отдела |
|  | Осуществлять надзор за выполнением работ персоналом |
|  | Анализировать работу персонала |
|  | Контролировать выполнение персоналом требований правил, инструкций и нормативно-технической документации |
|  | Анализировать результаты выполненных работ на соответствие исполнительной и технической документации |
|  | Расследовать нарушения |
|  | Оформлять акты расследования нарушений |
|  | Осуществлять контроль качества выполнения работ |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой опыт по направлению деятельности |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Анализ и планирование работы подразделения | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация проведения анализа технико-экономических показателей |
|  | Организация, планирование и координация деятельности отдела, обеспечение своевременного и качественного выполнения возложенных на него функций |
|  | Организация разработки мероприятий, направленных на повышение надежной и экономичной работы |
|  | Руководство работой по организации планирования подготовки производства, выдача заключения по срокам подготовки производства при приеме новых заказов |
|  | Обеспечение обмена информацией с подрядными организациями и вышестоящими органами по комплексным сетевым графикам, вопросам подготовки производства, переаттестации и контрольным проверкам |
| Необходимые умения | Выполнять расчеты и обоснование технико-экономических показателей деятельности подразделения |
|  | Выдавать производственные задания персоналу и контролировать их выполнение |
|  | Составлять отчетную документацию |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом |
|  | Обосновывать планы по направлению деятельности подразделения |
| Необходимые знания | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Технология строительных работ |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и контроль работы подчиненного персонала | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Распределение выполняемых отделом работ между подчиненными работниками |
|  | Организация ведения передовых методов и приемов труда, а также форм его организации |
|  | Работа в комиссии по аттестации и рационализации рабочих мест |
|  | Анализ результатов работы отдела |
|  | Организация работы по повышению квалификации работников отдела |
|  | Обеспечение подготовки и поддержание квалификации работников отдела |
|  | Подбор кадров производственного подразделения |
|  | Определение производственных задач коллективу и контроль за их выполнением |
|  | Организация работы персонала в нештатных и аварийных ситуациях |
|  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности работы персонала |
|  | Проведение инструктажей |
|  | Обеспечение соблюдения принципов культуры безопасности, требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной безопасности |
|  | Контроль соблюдения работниками отдела правил по охране труда, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
| Необходимые умения | Проводить оценку деятельности и мотивации персонала |
|  | Разъяснять нормативную документацию подчиненному персоналу |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Оценивать потребность в кадрах |
|  | Руководить действиями групп в нештатных ситуациях |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Передавать знания, умения, навыки персоналу |
|  | Разрабатывать планы работы с персоналом |
|  | Проводить инструктажи персонала |
|  | Стимулировать персонал на выполнение производственных задач |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Соблюдать и контролировать дисциплину труда |
|  | Выдавать производственные задания персоналу |
|  | Принимать участие в работе комиссии по аттестации и поддержания квалификации персонала |
|  | Прививать принципы культуры безопасности |
| Необходимые знания | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Руководство организацией строительства и осуществлением строительного контроля, реконструкции и демонтажа | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Главный инженер управления капитального строительства Заместитель главного инженера управления капитального строительства |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавр, специалист) |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы на должностях специалистов и руководящих должностях не менее 5 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского осмотра (отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья) 4,5 Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе4 |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС6 Приказ Минздравсоцразвития РФ от10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» |  | Главный инженер отдела капитального строительства |
| ОКСО7 | 270100 | Строительство |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Руководство подготовкой производства | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение стратегии, управление процессами организации подготовки производства |
|  | Разработка перспективных планов, планирование сроков и объемов работ |
|  | Руководство разработкой текущих планов организации подготовки производства |
|  | Осуществление контроля за проектированием проектно-сметной документации |
|  | Осуществление контроля за выполнением проектными организациями договорных обязательств |
|  | Согласование задания на проектирование, подготовка к утверждению вышестоящими организациями задания на проектировании |
|  | Контроль за своевременностью выдачи проектно-сметной и другой технической документации для производства работ |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Использовать нормативную документацию по подготовке производства |
|  | Выдавать производственные задания персоналу подготовки производства и контролировать их выполнение |
|  | Разрабатывать графики работы персонала подготовки производства |
|  | Распределять работы и определять уровни ответственности персонала подготовки производства |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом подготовки производства |
|  | Выдавать задание на составление, контролировать разработку и принимать проектно-сметную документацию |
|  | Осуществлять планирование производственной деятельности |
|  | Составлять заявки на материально-техническое обеспечение |
|  | Подбирать материалы и оборудование |
|  | Соблюдать требования техники безопасности при выполнении порученных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в производственных условиях |
|  | Выявлять причины неисправностей и отказов в работе оборудования |
|  | Определять соответствие материалов, оборудования, инструментов, приспособлений отраслевым требованиям |
|  | Анализировать и планировать производственную деятельность |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
|  | Перспективы технического, экономического и социального развития атомной энергетики |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.2 Трудовая функция |
| Наименование | Координация деятельности подрядных строительных организаций | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление контроля за своевременной выдачей проектно-сметной документации подрядным строительным организациям |
|  | Осуществление контроля за выполнением подрядными строительными организациям договорных обязательств |
|  | Осуществление контроля за соблюдением установленных норм продолжительности строительства, реконструкции и демонтажа и сроков ввода в действие производственных мощностей и основных фондов |
|  | Технический надзор и контроль за сроками и правильностью выполнения строительно-монтажных и специальных работ |
|  | Обеспечение качественного выполнения строительно-монтажных и специальных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, нормам охраны труда и противопожарной защиты, требованиям организации труда |
|  | Обеспечение приемки выполненных строительно-монтажных и специальных работ, актирования скрытых работ, технической приемки от подрядных строительных организаций готовых к эксплуатации объектов |
|  | Организация и проведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов, законченных строительством |
|  | Контроль своевременного представления заключений по рабочим проектам и сводным сметам служб подрядных строительных организаций |
|  | Контроль за своевременным устранением подрядной организацией выявленных недоделок |
|  | Обеспечение строительного контроля |
|  | Осуществление технического надзора за соответствием строительно-монтажных работ принятым проектным решениям по охране окружающей среды |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Распределять финансовые средства для выполнения работ подрядными строительными организациями |
|  | Контролировать сроки и качество выполнения работ подрядными строительными организациям |
|  | Принимать и вводить в эксплуатацию объекты, законченные строительством |
|  | Проводить оценку деятельности и мотивацию подрядных строительных организаций |
|  | Использовать нормативно-правовую документацию |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества работников подрядных строительных организаций |
|  | Определять потребность в подрядных строительных организаций |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Согласовывать и контролировать планы работы подрядных строительных организаций |
|  | Распределять работы подрядным строительным организациям |
|  | Стимулировать подрядные строительные организации на выполнение производственных задач |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания подрядными строительными организациями |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Перспективы технического, экономического и социального развития атомной энергетики |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделений | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение стратегии, управление процессами и деятельностью структурных подразделений |
|  | Разработка перспективных планов, планирование сроков и объемов работ |
|  | Контроль расходования материально-технических ресурсов |
|  | Анализ производственно-хозяйственной деятельности подразделений и разработка мероприятий, направленных на повышение ее эффективности |
|  | Обоснование и планирование приобретения оборудования, материалов и комплектующих |
|  | Контроль за соблюдением установленных норм продолжительности строительства, реконструкции и демонтажа и сроков ввода в действие производственных мощностей и основных фондов |
|  | Осуществление контроля за своевременностью выполнения заданий по капитальному строительству, реконструкции и демонтажу |
|  | Организация и проведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов, законченных строительством |
|  | Обеспечение оформления лицензий и разрешительных документов |
|  | Сопровождение условий действия лицензий и разрешительных документов |
|  | Обеспечение работ по проведению целевых инспекций Ростехнадзора перед началом каждого этапа работ |
|  | Контроль соответствия проектов строительства, реконструкции и демонтажа требованиям охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов |
|  | Проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций |
|  | Организация работы по изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта |
|  | Содействие внедрению рационализаторских предложений и усовершенствований |
|  | Обеспечение внедрения прогрессивных форм организации труда |
|  | Организация и контроль расследование выявленных нарушений |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Использовать, делегировать, распределять права и полномочия |
|  | Составлять графики, программы, техническую и исполнительную документацию |
|  | Оформлять и сопровождать действия лицензии и разрешительных документов |
|  | Разрешать нештатные ситуации |
|  | Определять трудовые функции и обязанности персонала |
|  | Осуществлять эффективную коммуникацию |
|  | Координировать работу по направлениям деятельности |
|  | Рационально распределять материально-технические, трудовые ресурсы и рабочее время |
|  | Планировать производственные задания и контролировать их выполнение, оценивать деятельность и мотивацию персонала |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Формулировать производственные задания |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
|  | Перспективы технического, экономического и социального развития атомной энергетики |
|  | Технология производства электрической и тепловой энергии |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ресурсное обеспечение производственно-хозяйственной деятельности подразделений | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление контроля за своевременность выдачи проектно-сметной и другой технической документации для производства работ |
|  | Определение необходимых финансовых средств для строительства, реконструкции и демонтажа, проектирования и приобретения материалов и оборудования |
|  | Проведение регулярного анализа эффективности производственно-хозяйственной деятельности подразделений |
|  | Обеспечение анализа и согласования исполнительной и технической документации по результатам выполненных работ |
|  | Осуществление работы по взаимодействию с подрядными и смежными организациями по вопросам надлежащего выполнения договоров по соответствующим направлениям производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Руководство организацией работы с отчетной и договорной документацией подразделения |
|  | Руководство материально-техническим снабжением |
|  | Обеспечение оборудованием в соответствии с проектом, в необходимые сроки, согласно тематическим планам проведения строительно-монтажных работ |
|  | Организация работы комиссии по расследованию выявленных нарушений |
|  | Определение источников финансирования капитальных вложений |
|  | Обеспечение ядерной, пожарной, радиационной и технической безопасности при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и демонтажу |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Проводить расчеты эффективности производственно-хозяйственной деятельности подразделений |
|  | Подготавливать документацию для заключения договорных отношений |
|  | Разрабатывать мероприятия по организации строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Анализировать результаты тарификации работ |
|  | Анализировать заявки на материально-технические ценности |
|  | Обосновывать предложения для заключения договорных отношений |
|  | Выявлять и обосновывать вредные производственные факторы |
|  | Определять необходимые меры безопасности |
|  | Разрабатывать планы-графики работ |
|  | Анализировать дозовые нагрузки при проведении радиационно-опасных работ |
|  | Координировать деятельность подразделений |
|  | Рационально распределять трудовые ресурсы и рабочее время |
|  | Планировать производственные задания и контролировать их выполнение |
|  | Формулировать производственные задания |
|  | Вести оперативные и деловые переговоры |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Разрабатывать и пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила |
|  | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.5. Трудовая функция |
| Наименование | Организация и контроль работы подчиненного персонала | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль выполнения персоналом требований правил, инструкций, нормативно-технической документации, соблюдения технологии и качества выполнения работ |
|  | Обеспечение подбора кадров |
|  | Организация планирования работы персонала структурного подразделения |
|  | Определение производственных задач коллективу и контроль за их выполнением |
|  | Контроль результатов работы коллектива |
|  | Прогнозирование результатов принимаемых кадровых решений |
|  | Организация проведения противоаварийных тренировок |
|  | Контроль соблюдения требований правил и инструкций эксплуатации зданий и сооружений |
|  | Обеспечение безопасных условий и охраны труда подчиненного персонала |
|  | Обеспечение функционирования и совершенствования системы менеджмента качества |
|  | Проверка знаний в составе комиссии и аттестация персонала, организация и проведение подготовки и поддержания квалификации персонала |
|  | Проведение производственных совещаний |
| Необходимые умения | Проводить оценку деятельности и мотивацию персонала |
|  | Использовать нормативно-правовую документацию |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Определять потребность в кадрах |
|  | Прививать принципы культуры безопасности |
|  | Руководить действиями групп в нештатных, аварийных ситуациях |
|  | Передавать знания, умения, навыки персоналу |
|  | Осуществлять деятельность в соответствии с нормативными документами |
|  | Разрабатывать и контролировать планы работы с персоналом |
|  | Планировать работу персонала |
|  | Разрабатывать графики работы подчиненного персонала |
|  | Выдавать производственные задания персоналу и контролировать их выполнение |
|  | Распределять работы и определять уровни ответственности персонала |
|  | Выполнять руководство подчиненным персоналом и координировать его действия |
|  | Стимулировать персонал на выполнение производственных задач |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала |
|  | Осуществлять административный контроль соблюдения требований охраны труда |
|  | Обеспечивать участие персонала в противоаварийных и противопожарных тренировках, мероприятиях по гражданской обороне и контролировать его действия |
|  | Выполнять мероприятия по плану защиты персонала при чрезвычайных ситуациях |
|  | Организовывать обучение персонала |
|  | Проводить инструктажи персонала |
|  | Организовывать проведение аттестации персонала |
|  | Принимать участие в работе комиссии по аттестации персонала |
|  | Участвовать в формировании и подготовке кадрового резерва |
|  | Обеспечивать подготовку материалов по расследованию производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
|  | Организовывать рационализаторскую и научно-исследовательскую работу персона |
|  | Рассматривать рационализаторские предложения |
| Необходимые знания | Культура безопасности |
|  | Требования по охране труда |
|  | Нормы и правила в области использования атомной энергии |
|  | Нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила по пожарной безопасности |
|  | Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов для объектов использования атомной энергии |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов |
|  | Правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность атомной станции |
|  | Организационно-распорядительные и нормативные документы органов государственного регулирования ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при использовании атомной энергии |
|  | Федеральные нормы и правила по безопасности в области использования атомной энергии |
|  | Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |
|  | Техническая и нормативная документация по сборке, сварке и контролю качества |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Порядок разработки планов капитального строительства, реконструкции и демонтажа |
|  | Порядок разработки и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности атомной станции |
|  | Методы планирования работ при строительстве, реконструкции и демонтаже |
|  | Порядок заключения договоров с подрядными организациями |
|  | Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров |
|  | Технология строительных работ |
|  | Применяемые в конструкциях строительные материалы и их свойства |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Инженерная графика и строительное черчение |
|  | Прикладное программное обеспечение |
|  | Порядок разработки, согласования, оформления и утверждения проектной документации |
|  | Документационное обеспечение деятельности |
|  | Документационное обеспечение управления |
|  | Экономика и организация строительства |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Технология и методики оценки персонала |
|  | Охрана окружающей среды |
|  | Принципы эргономики рабочего места |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Принципы корпоративной и организационной культуры в атомной отрасли |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Технология принятия решений |
|  | Организационная структура атомной станции |
|  | Организация производства, труда и управления |
|  | Организация работы с персоналом |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Порядок действий при авариях и пожарах на атомной станции |
|  | Порядок тарификации работ и работников |
|  | Порядок расследования и учета нарушений в работе атомных станций |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по направлению деятельности |
|  | Научно-технические достижения в области атомной энергетики |
|  | Принципы проведения совещаний |
|  | Правила ведения деловых и оперативных переговоров |
|  | Международные стандарты серии ISO 9000 по системе качества |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Перспективы технического, экономического и социального развития атомной энергетики |
|  | Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1. Ответственная организация – разработчик |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |
| (наименование организации) |
|  | Проректор по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ Весна Е.Б. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2. Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ) Ростовская область |
| 2 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| 3 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» |
| 4 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС |
| 5 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская АЭС |
| 6 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС |
| 7 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская АЭС |
| 8 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС |
| 9 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская АЭС |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.