ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Специалист в области учета и контроля ядерных материалов в области атомной энергетики

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Организация и проведение работ по обеспечению ядерной безопасности в процессе эксплуатации АЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение ядерной безопасности в процессе производства электрической и тепловой энергии на атомных станциях |
| Группа занятий: |
| 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности | 2143 | Инженеры-энергетики |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями |
| 40.11.53 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ, связанных с учетом и контролем ядерных материалов и контролем ядерной безопасности на атомной станции | 6 | Контроль характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Учет и контроль обращения ядерного топлива на атомной станции | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение работ по обеспечению ядерной безопасности при обращении с ядерным топливом на атомной станции | А/03.6 | 6 |
| В | Организация и проведение работ по учету и контролю ядерных материалов и контролю ядерной безопасности на атомной станции | 7 | Организация и проведение работ по контролю характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | В/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и проведение работ по учету и контролю обращения ядерного топлива на атомной станции | В/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и проведение работ по обеспечению ядерной безопасности при обращении с ядерным топливом на атомной станции | В/03.7 | 7 |
| С | Обеспечение работы службы учета и контроля ядерных материалов на атомной станции | 7 | Обеспечение контроля характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение учета и контроля обращения ядерного топлива на атомной станции | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности работ при обращении с ядерным топливом на атомной станции | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и планирование работы службы учета и контроля ядерных материалов на атомной станции | C/04.7 | 7 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение работ, связанных с учетом и контролем ядерных материалов и контролем ядерной безопасности на атомной станции | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование, (уровень квалификации – бакалавр, специалист). |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования, отсутствие противопоказаний к работе в условиях ионизирующего излучения. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2143 | Инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер - физик |
| ОКСО | 140309 | Безопасность и нераспространение ядерных материалов |
|  | 140300 | Ядерные физика и технологии |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Расчет изотопного состава ядерного топлива |
|  | Расчет остаточного тепловыделения и активности облученного ядерного топлива |
|  | Проведение работ по подтверждающим измерениям характеристик ядерного топлива |
| Необходимые умения | Владеть методиками расчета изотопного состава ядерного топлива |
|  | Владеть методиками расчета остаточного тепловыделения и активности облученного ядерного топлива |
|  | Владеть пакетами прикладных компьютерных программ по направлениям работ |
|  | Владеть методиками проведения подтверждающих измерений характеристик ядерного топлива |
|  | Эксплуатировать оборудование для проведения подтверждающих измерений характеристик ядерного топлива |
|  | Работать с документацией, связанной с контролем характеристик ядерного топлива |
|  | Проводить работы с соблюдением требований, правил и инструкций по охране труда, радиационной, ядерной и пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в облученных тепловыделяющих сборках на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Программа измерений ядерных материалов на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Программа контроля качества измерений ядерных материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Назначение, устройство и принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной радиационной и ядерной безопасности атомной станции |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Учет и контроль обращения ядерного топлива на атомной станции | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выполнение работ по планам службы учета и контроля ядерных материалов |
|  | Выполнение работ по подготовке заявок на поставку топлива для заключения договоров на поставку свежего и вывоз отработавшего ядерного топлива |
|  | Регистрация и оформление сопроводительной документации при получении и отправлении ядерного топлива и поглотителя |
|  | Проведение работ по приемке, хранению и подготовке к загрузке ядерного топлива |
|  | Проведение работ по отправке пустых контейнеров поставщику |
|  | Подготовка рабочего графика перегрузки ядерного топлива |
|  | Подготовка списка облученных тепловыделяющих сборок для отправки в зоны баланса ядерных материалов |
|  | Внесение данных по движению тепловыделяющих сборок в базы данных учета и контроля ядерных материалов |
|  | Выполнение месячных и квартальных отчетов по установленным формам |
|  | Контроль наличия свежих и облученных тепловыделяющих сборок повторного использования по номенклатуре и количеству |
|  | Учет и контроль перемещения ядерного топлива, между зонами баланса ядерных материалов и между ключевыми точками измерения |
|  | Выполнение работ по разработке и модернизации методического и программного обеспечения по тематике службы |
|  | Выполнение работ по физической инвентаризации ядерных материалов |
|  | Выполнение работ по программе применения пломб в системе учета и контроля ядерных материалов |
|  | Контроль текущего состояния базы данных учета и контроля ядерных материалов |
| Необходимые умения | Использовать пломбировочное оборудование и другие технические средства контроля доступа к ядерным материалам |
|  | Контролировать наличие свежих и облученных тепловыделяющих сборок повторного использования |
|  | Анализировать текущее состояние базы данных учета и контроля ядерных материалов |
|  | Вносить информацию в базы данных учета и контроля ядерных материалов |
|  | Разрабатывать и контролировать рабочие графики перезагрузки ядерного топлива |
|  | Анализировать данные по движению тепловыделяющих сборок в базы данных учета и контроля ядерных материалов |
|  | Проводить инвентаризацию свежих и облученных тепловыделяющих сборок и перемещение ядерного топлива |
|  | Формировать отчеты по установленным формам |
|  | Формировать предложения по разработке и модернизации методического и программного обеспечения |
|  | Пользоваться пакетами программ по направлению деятельности |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с учетом и контролем ядерных материалов |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Проводить работы с соблюдением требований, правил и инструкций по охране труда, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Методические и нормативные документы, касающиеся вопросов учета и контроля ядерных материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программа применения пломб в системе учета и контроля ядерных материалов |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.3. Трудовая функция |
| Наименование | Выполнение работ по обеспечению ядерной безопасности при обращении с ядерным топливом на атомной станции | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль проведения работ сотрудниками атомной станции и сторонних организаций в помещениях склада свежего топлива |
|  | Разработка программ и инструкций по безопасному обращению с ядерными материалами |
|  | Контроль соблюдения условий хранения ядерного топлива |
|  | Контроль за соблюдения требований ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива |
|  | Контроль соблюдения ядерной безопасности при работе с ядерным топливом |
|  | Анализ проектной и эксплуатационной документации в части работ с ядерным топливом и поглотителем |
|  | Проведение регламентных работ в помещениях склада свежего топлива |
|  | Обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования склада свежего топлива |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение ядерной безопасности при работе с ядерным топливом |
|  | Эксплуатировать закрепленное оборудование, обеспечивающее ядерную безопасность на контролируемых объектах |
|  | Разрабатывать программы и инструкции по безопасному обращению с ядерными материалами |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с ядерной безопасностью контролируемых объектов |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Анализировать проектную и эксплуатационную документацию. |
|  | Работать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Проводить работы с соблюдением требований, правил и инструкций по охране труда, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии |
|  | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов |
|  | Руководство по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на атомной станции |
|  | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций |
|  | Требования к организации зон баланса материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по учету и контролю ядерных материалов и контролю ядерной безопасности на атомной станции | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование, (уровень квалификации – специалист, магистр), повышение квалификации, профессиональная переподготовка |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области учета и контроля ядерных материалов или радиоактивных веществ не менее 3 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования, отсутствие противопоказаний к работе в условиях ионизирующего излучения |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2143 | Инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер - физик |
| ОКСО | 140309 | Безопасность и нераспространение ядерных материалов |
|  | 140300 | Ядерные физика и технологии |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и проведение работ по контролю характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация и проведение работ по расчетам изотопного состава в ядерном топливе |
|  | Организация и проведение работ по расчетам остаточного тепловыделения и активности облученного ядерного топлива |
|  | Организация и проведения работ по подтверждающим измерениям характеристик ядерных материалов |
| Необходимые умения | Организовывать и контролировать работу подчиненного персонала по направлению деятельности |
|  | Владеть методиками расчета изотопного состава ядерного топлива |
|  | Владеть методиками расчета остаточного тепловыделения и активности облученного ядерного топлива |
|  | Владеть пакетами прикладных компьютерных программ по направлениям работ |
|  | Владеть методиками проведения подтверждающих измерений характеристик ядерного топлива |
|  | Работать с документацией, связанной с контролем характеристик ядерного топлива |
|  | Эксплуатировать оборудование для проведения подтверждающих измерений характеристик ядерного топлива |
|  | Обеспечивать проведение работ с соблюдением требований, правил и инструкций по охране труда, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в облученных тепловыделяющих сборках на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Программа измерений ядерных материалов на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Программа контроля качества измерений ядерных материалов |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Порядок разработки технических решений и заданий |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области эксплуатации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной радиационной и ядерной безопасности атомной станции |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и проведение работ по учету и контролю обращения ядерного топлива на атомной станции | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация и проведение работ по планам службы учета и контроля ядерных материалов по направлению деятельности |
|  | Контроль выполнения требований нормативной и эксплуатационной документации по учету и контролю ядерных материалов |
|  | Организация и проведение работ по хранению и учету документации о ядерных материалах |
|  | Организация и выполнение работ по подготовке заявок на поставку топлива для заключения договоров на поставку свежего и вывоз отработавшего ядерного топлива |
|  | Организация и проведение работ по приемке ядерного топлива и поглотителя и отправке пустых контейнеров поставщику |
|  | Организация и осуществление контроля движения топливных сборок и оформления отчетной документации |
|  | Проведение работ по физической инвентаризации ядерных материалов |
|  | Организация выполнения месячных, квартальных и годовых отчетов по установленным формам |
|  | Организация и проведение входного контроля свежих тепловыделяющих сборок при их выгрузке из контейнеров |
|  | Организация и проведение работ по совершенствованию компьютерной системой учета и контроля ядерных материалов |
|  | Проведение работ по физической инвентаризации ядерных материалов |
|  | Организация и проведение работ по подготовка рабочего графика перегрузки ядерного топлива |
|  | Подготовка данных для справок и запросов в объеме исполнения обязанностей |
|  | Организация и проведение работ по применению технических средств контроля доступа к ядерным материалам |
| Необходимые умения | Организовывать и контролировать работу подчиненного персонала по направлению деятельности |
|  | Использовать пломбировочное оборудование и другие технические средства контроля доступа к ядерным материалам |
|  | Пользоваться пакетами программ по направлению деятельн6ости |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с учетом и контролем ядерных материалов |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Проводить работы с соблюдением трудовой дисциплины, требований, правил и инструкций по охране труда, радиационной, ядерной и пожарной безопасности |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Методические и нормативные документы, касающиеся вопросов учета и контроля ядерных материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной и радиационной безопасности |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Требования к разработке программ, инструкций, технических решений |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и проведение работ по обеспечению ядерной безопасности при обращении с ядерным топливом на атомной станции | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация и осуществление контроля за соблюдением условий ядерной, радиационной и пожарной безопасности в местах хранения и использования ядерных материалов, а также при их транспортировке |
|  | Разработка программ и инструкций по безопасному обращению с ядерными материалами |
|  | Организация и осуществление контроля за соблюдением условий хранения ядерного топлива |
|  | Организация и осуществление контроля за соблюдением требований ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива |
|  | Организация и осуществление контроля за соблюдением ядерной безопасности при работе с ядерным топливом |
|  | Анализ проектной и эксплуатационной документации в части работ с ядерным топливом и поглотителем |
|  | Организация регламентных работ в помещениях склада свежего топлива |
|  | Обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования склада свежего топлива |
|  | Проведение работ по подготовке и обучению персонала службы |
| Необходимые умения | Организовывать и контролировать работу подчиненного персонала по направлению деятельности |
|  | Эксплуатировать закрепленное оборудование, обеспечивающее ядерную безопасность на контролируемых объектах |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с ядерной безопасностью контролируемых объектов |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Проводить работы с соблюдением требований, правил и инструкций по охране труда, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | Работать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии |
|  | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов |
|  | Руководство по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на атомной станции |
|  | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций |
|  | Требования к организации зон баланса материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение работы службы учета и контроля ядерных материалов на атомной станции | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Руководитель службы учета и контроля ядерных материалов |
| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование, (уровень квалификации – специалист, магистр), повышение квалификации, профессиональная переподготовка |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области учета и контроля ядерных материалов или радиоактивных веществ не менее 6 лет |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение медицинского освидетельствования, отсутствие противопоказаний к работе в условиях ионизирующего излучения Наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ2 | 2143 | Инженеры-энергетики |
|  | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| ЕКС | - | Инженер - физик |
| ОКСО | 140309 | Безопасность и нераспространение ядерных материалов |
|  | 140300 | Ядерные физика и технологии |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение контроля характеристик свежего и облученного ядерного топлива на атомной станции | Код | C/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение проведения расчета изотопного состава ядерного топлива |
|  | Обеспечение проведения расчета остаточного тепловыделения облученного ядерного топлива |
|  | Обеспечение проведения подтверждающих измерений ядерных материалов |
|  | Обеспечение применения подчиненным персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов при выполнении должностных обязанностей |
| Необходимые умения | Руководить персоналом службы |
|  | Владеть методиками расчета количества ядерных материалов в отработавшем ядерном топливе |
|  | Владеть методиками расчета остаточного тепловыделения и активности отработавшего ядерного топлива |
|  | Владеть пакетами прикладных компьютерных программ по направлениям работ |
|  | Работать с документацией |
|  | Обеспечивать проведение работ с соблюдением трудовой дисциплины, требований, правил и инструкций по охране труда, радиационной, ядерной и пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в облученных тепловыделяющих сборках на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Программа измерений ядерных материалов на атомных станциях с целью учета и контроля |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Программа контроля качества измерений ядерных материалов |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Порядок разработки технических решений и заданий |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области эксплуатации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной радиационной и ядерной безопасности атомной станции |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение учета и контроля обращения ядерного топлива на атомной станции | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение выполнения требований нормативной и эксплуатационной документации по учету и контролю ядерных материалов |
|  | Обеспечение хранения и учета документации о ядерных материалах |
|  | Обеспечение приемки ядерного топлива и отправки пустых контейнеров поставщику |
|  | Обеспечение контроля движения топливных сборок и оформления отчетной документации |
|  | Обеспечение выполнения месячных, квартальных и годовых отчетов по установленным формам |
|  | Обеспечение входного контроля свежих тепловыделяющих сборок при их выгрузке из контейнеров |
|  | Обеспечение подготовки рабочего графика перегрузки ядерного топлива |
|  | Обеспечение работ по совершенствованию компьютерной системой учета и контроля ядерных материалов |
|  | Обеспечение физической инвентаризации ядерных материалов |
|  | Обеспечение подразделений атомной станции данными о изменениях топливных загрузок |
|  | Подготовка для контролирующих государственных органов информации о состоянии ядерной и ядерной и радиационной безопасности мест хранения топлива |
|  | Подготовка данных для справок и запросов в объеме исполнения обязанностей |
|  | Обеспечение техническими средствами контроля доступа к ядерным материалам |
| Необходимые умения | Руководить персоналом службы |
|  | Пользоваться пакетами прикладных программ по направлению деятельности |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с учетом и контролем ядерных материалов |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Обеспечивать проведение работ с соблюдением трудовой дисциплины, требований, правил и инструкций по охране труда, радиационной, ядерной и пожарной безопасности |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Методические и нормативные документы, касающиеся вопросов учета и контроля ядерных материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной и радиационной безопасности |
|  | Порядок разработки, внесения изменений, согласований, утверждения производственно-технологической документации |
|  | Требования к разработке программ, инструкций, технических решений |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение безопасности работ при обращении с ядерным топливом на атомной станции | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение контроля за соблюдением условий ядерной, радиационной и пожарной безопасности в местах хранения и использования ядерных материалов, а также при их транспортировке. |
|  | Обеспечение разработки программ и инструкций по безопасному обращению с ядерными материалами |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением условий хранения ядерного топлива |
|  | Обеспечение контроля за соблюдение требований ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением ядерной безопасности при работе с ядерным топливом |
|  | Анализ проектной и эксплуатационной документации в части работ с ядерным топливом и поглотителем |
|  | Обеспечение регламентных работ в помещениях склада свежего топлива |
|  | Обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования склада свежего топлива |
| Необходимые умения | Руководить персоналом службы |
|  | Вести рабочую документацию, связанную с ядерной безопасностью контролируемых объектов |
|  | Проводить работы с соблюдением трудовой дисциплины, требований, правил и инструкций по охране труда, радиационной, ядерной и пожарной безопасности |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Работать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, противорадиационных медицинских препаратов |
|  | Действовать в условиях аварийной обстановки, нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий на атомную станцию |
|  | Оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
|  | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии |
|  | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов |
|  | Руководство по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на атомной станции |
|  | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций |
|  | Требования к организации зон баланса материалов |
|  | Техническая документация в объеме утвержденного перечня по рабочему месту |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики эксплуатируемого оборудования |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Прикладное программное обеспечение по направлениям деятельности |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности |
|  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.4. Трудовая функция |
| Наименование | Организация и планирование работы службы учета и контроля ядерных материалов на атомной станции | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | - | - |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Планирование, организация и контроль деятельность подчиненного персонала и службы в целом |
|  | Подбор, подготовка и распределение обязанностей персонала службы |
|  | Обеспечение выполнения производственных заданий, регламентных и плановых работ подчиненным персоналом |
|  | Сопровождение работ по договорам со сторонними организациями |
|  | Обеспечение разработки рабочих программ и инструкций |
|  | Обеспечение соответствия рабочих мест требованиям охраны труда, производственной санитарии, нормам и правилам экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности атомной станции |
|  | Проведение инструктажей на рабочем месте |
|  | Обеспечение взаимодействия службы с другими подразделения атомной станции |
| Необходимые умения | Руководить персоналом службы |
|  | Планировать, организовывать и обеспечивать проведение работ по направлениям деятельности |
|  | Планировать, организовывать и проводить обучение подчиненного персонала |
|  | Разрабатывать должностные инструкции для подчиненного персонала |
|  | Анализировать свою деятельность |
|  | Владеть приемами межличностного общения |
|  | Осваивать передовые методы и приемы труда, использовать опыт и мнение коллег |
| Необходимые знания | Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации, регулирующие использование атомной энергии |
|  | Документы по организации работы с персоналом на атомных станциях |
|  | Нарядно-допускная система |
|  | Правила ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок проведения аттестации рабочих мест |
|  | Порядок проведения аттестации персонала |
|  | Программы обеспечения качества |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, норм и правила экологической, пожарной, радиационной и ядерной безопасности атомной станции |
|  | Требования к разработке программ, инструкций, технических решений |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), город Москва, Каширское шоссе, д.31 |
|  | Проректор НИЯУ МИФИ Весна Елена Борисовна |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |
| 2 | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| 3 | Закрытое акционерное общество «Наука и инновации», город Москва |
| 4 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» « Калининская атомная станция», Тверская область, город Удомля |
| 5 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», город Волгодонск |
| 6 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», город Санкт-Петербург |
| 7 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Свердловская область город Заречный |
| 8 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Саратовская область, Балаковский район |
| 9 | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», город Десногорск |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Постановление Правительства РФ № 240 от 3 марта 1997 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.